## Slide 1: 3.2 三相可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路

## Slide 2: 3.2 三相可控整流电路·引言
■其交流侧由三相电源供电。
■当整流负载容量较大，或要求直流电压脉动较小、易滤波时，应采用三相整流电路。
■最基本的是三相半波可控整流电路。
■应用最为广泛的三相桥式全控整流电路、以及双反星形可控整流电路、十二脉波可控整流电路等。

## Slide 3: 3.2.1 三相半波可控整流电路
a)
■电路结构
☞为得到零线，变压器二次侧必须接成星形，而一次侧接成三角形，避免3次谐波流入电网。
☞三个晶闸管按共阴极接法连接,这种接法触发电路有公共端，连线方便。
☞变压器二次绕组电流有直流分量（只有正半周有电路通过）。

## Slide 4
■假设将电路中的晶闸管换作二极管，成为三相半波不可控整流电路. 此时，相电压最大的一个所对应的二极管导通，并使另两相的二极管承受反压关断，输出整流电压即为该相的相电压：
在wt1~wt2期间，VD1导通，ud=ua
在wt2~wt3期间， VD2导通，ud=ub
在wt3~ wt4期间，VD3导通，ud=uc
■自然换相点:二极管换相时刻为自然换相点，是各相晶闸管能触发导通的最早时刻，将其作为计算各晶闸管触发角a的起点，即a =0.
3.2.1 三相半波可控整流电路

## Slide 5: 3.2.1 三相半波可控整流电路
☞=0
√三个晶闸管轮流导通120 ，ud波形为三个相电压在正半周期的包络线。
√变压器二次绕组电流有直流分量。
√晶闸管电压由一段管压降和两段线电压组成：
第1段，VT1导通期间，为一管压降，可近似为uT1=0；
第2段，在VT1关断后，VT2导通期间，uT1=ua-ub=uab，为一段线电压；
第3段，在VT3导通期间，
uT1=ua-uc=uac为另一段线电压。
随着增大，晶闸管承受的电压中正的部分逐渐增多。

## Slide 6: 3.2.1 三相半波可控整流电路
a
=30°
u
2
u
a
u
b
u
c
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
u
G
u
d
u
ab
u
ac
w
t
1
i
VT
1
u
VT
1
u
ac
☞=30
√负载电流处于连续和断续的临界状态，各相仍导电120。
图3-14 三相半波可控整流电路，电阻负载，=30时的波形

## Slide 7: 3.2.1 三相半波可控整流电路
w
w
t
t
w
t
w
t
a
=60°
u
2
u
a
u
b
u
c
O
O
O
O
u
G
u
d
i
VT
1
图3-15 三相半波可控整流电路，电阻负载，=60时的波形
☞>30
√当导通一相的相电压过零变负时，该相晶闸管关断，但下一相晶闸管因未触发而不导通，此时输出电压电流为零。
√负载电流断续，各晶闸管导通角小于120。
导通角与触发角之和150。
☞电阻负载时角的移相范围为150。

## Slide 8
数量关系
整流电压平均值的计算
（1）a≤30时，负载电流连续。
当a=0时，Ud最大，为

## Slide 9
（2）a>30时，负载电流断续，晶闸管导通角减小，此时有：

## Slide 10: 3.2.1 三相半波可控整流电路
☞负载电流平均值为
☞反向耐压：晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即
☞正向耐压：晶闸管承受的最大正向电压等于：
变压器二次相电压的峰值（为什么），即
a
=30°
u
2
u
a
u
b
u
c
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
O
w
t
u
G
u
d
u
ab
u
ac
w
t
1
i
VT
1
u
VT
1
u
ac
☞因为带的是阻性负载，C相在a=30时，会断续，然后A相晶闸管会承受自身A相电压.

## Slide 11: 3.2.1 三相半波可控整流电路
■阻感负载
◆电路分析
☞L值很大，整流电流id的波形基本平直，流过晶闸管的电流接近矩形波。
☞≤30时，整流电压波形与电阻负载时相同。

## Slide 12: 3.2.1 三相半波可控整流电路
■阻感负载
☞＞30时，当u2过零时，由于电感的存在，阻止电流下降，因而VT1继续导通，直到下一相晶闸管VT2的触发脉冲到来，才发生换流，由VT2导通向负载供电，同时向VT1施加反压使其关断。
图3-17 三相半波可控整流电路，阻感负载时的电路及=60时的波形

## Slide 13: 3.2.1 三相半波可控整流电路
◆基本数量关系
☞的移相范围为：
90,导通角120  (如何分析？ 三相晶闸管，每相导通120  。=90 时正负各60 ) 。
☞整流电压平均值（电流连续）：

## Slide 14: 3.2.1 三相半波可控整流电路
☞Ud/U2与的关系
√L很大，如曲线2所示。
√L不是很大，则当>30后，ud中负的部分可能减少，整流电压平均值Ud略为增加，如曲线3 所示。
图3-16 三相半波可控整流电路Ud/U2与的关系
电阻负载
电阻电感负载
电感负载

## Slide 15: 3.2.1 三相半波可控整流电路
(3-23)
(3-24)
(3-25)
（P23）

## Slide 16: 复习思考题
1、三相半波可控整流电路，带阻性负载，的移相范围为（）
A、150 B、120 C、60 D、30 
2、三相半波可控整流电路，带阻性负载，当=60时，导通角为（）
A、150 B、90 C、60 D、30 
3、三相半波可控整流电路，带阻性负载，当=120时，导通角为（）
A、150 B、90 C、60 D、30 
4、三相半波可控整流电路，带阻性负载，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（）。
A、 B、 C、 D、

## Slide 17: 复习思考题
5、三相半波可控整流电路，带阻感性负载，a 移相范围为（）。
A、180 B、90 C、60 D、30 
6、三相半波可控整流电路，带阻感性负载，当=60时，导通角为（） 。
A、150 B、120 C、60 D、30 
7、三相半波可控整流电路，带阻感性负载，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（）。
A、 B、 C、 D、

## Slide 18: 3.2.2 三相桥式全控整流电路
■应用最为广泛的整流电路
■原理图
◆阴极连接在一起的3个晶闸管（VT1，VT3，VT5）称为共阴极组；阳极连接在一起的3个晶闸管（VT4，VT6，VT2）称为共阳极组。
◆共阴极组中与a，b，c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT1，VT3，VT5，共阳极组中与a，b，c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT4，VT6，VT2。
◆晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。
图3-18 三相桥式全控整流电路原理图

## Slide 19
1. 带电阻负载时的工作情况
a =0时的情况
假设将电路中的晶闸管换作二极管进行分析。
对于共阴极阻的3个晶闸管，阳极所接交流电压值最大的一个导通。
对于共阳极组的3个晶闸管，阴极所接交流电压值最低（或者说负得最多）的导通
任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态。
三相式全控整流电路带电阻
负载a =0时的波形

## Slide 20
■从相电压波形看：
共阴极组晶闸管导通时，ud1为相电压的正包络线，共阳极组导通时，ud2为相电压的负包络线，ud=ud1 - ud2是两者的差值，为线电压在正半周的包络线。
■直接从线电压波形看：
ud为线电压中最大的一个，因此ud波形为线电压的包络线。

## Slide 21
三相桥式全控整流电路电阻负载a=0时晶闸管工作情况
时 段
I
II
III
IV
V
VI
共阴极组中导通的晶闸管
VT1
VT1
VT3
VT3
VT5
VT5
共阳极组中导通的晶闸管
VT6
VT2
VT2
VT4
VT4
VT6
整流输出电压ud
ua-ub
=uab
ua-uc
=uac
ub-uc
=ubc
ub-ua
=uba
uc-ua
=uca
uc-ub
=ucb

## Slide 22
三相桥式全控整流电路的一些特点：
(1) 2管同时通形成供电回路，其中共阴极组和共阳极组各1，且不能为同1相器件。
(2) 对触发脉冲的要求：
  ■按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序，相位依次差60。
  ■共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120，共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。
  ■同一相的上下两个桥臂，脉冲相差180。
3.2.2 三相桥式全控整流电路

## Slide 23: 3.2.2 三相桥式全控整流电路
3、整流输出电压ud一周期脉动6次，每次脉动的波形都一样，故该电路为6脉波整流电路。
4、在整流电路合闸启动过程中或电流断续时，为确保电路的正常工作，需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲
√宽脉冲触发 ：使脉冲宽度大于60（一般取80~100）
√双脉冲触发 ：用两个窄脉冲代替宽脉冲，两个窄脉冲的前沿相差60，脉宽一般为20~30 。触发某个晶闸管导通时，给前一个晶闸管补发脉冲。
√常用的是双脉冲触发。

## Slide 24
a=30时的工作情况， 晶闸管起始导通时刻推迟了30，组成ud的每一段线电压因此推迟30，ud平均值降低。

## Slide 25
a=60时的工作情况， ud波形中每段线电压的波形继续向后移，ud平均值继续降低。=60时ud出现了为零的点。

## Slide 26
当>60时，因为id与ud一致，一旦ud降为至零，id也降至零，晶闸管关断，输出整流电压ud为零，ud波形不能出现负值。
=90时的波形

## Slide 27
  ■当a≤60时，ud波形均连续，对于电阻负载，id波形与ud波形形状一样，也连续。
  ■当a>60时，ud波形每60中有一段为零，ud波形不能出现负值。
  ■如果a角继续增大至120 ，整流输出电压ud波形将全为零，其平均值也为零，可见带电阻负载时三相桥式全控整流电路a 角的移相范围是 ，导通角为：
  (当a>60时) , (当a≤60时)。

## Slide 28
  ■晶闸管最大反向电压峰值为：
  但是晶闸管最大正向电压峰值电压值=？
  因为在a=60时，已经处于临界状态，晶闸管关断，故：
当a=60时（电流连续），第六区的开通为5、6管，也就是C相上管导通，B相下管导通，此时UVT1管承受的是A相电压-C相电压。
当a>60时（电流断续）， 第六区的开通信号依然为5、6管，但此时B相电压高于C相电压，C相上管无法导通，此时UVT1管承受的是就不是AC线电压。
所以晶闸管最大正向电压峰值电压值是a=60时， AC线电压的大小。

## Slide 29
a≤60时
  ■ ud波形连续，工作情况与带电阻负载时十分相似，各晶闸管的通断情况、输出整流电压ud波形、晶闸管承受的电压波形等都一样。
  ■区别在于：由于负载不同，同样的整流输出电压加到负载上，得到的负载电流id波形不同。阻感负载时，由于电感的作用，使得负载电流波形变得平直，当电感足够大的时候，负载电流的波形可近似为一条水平线。
2．阻感负载时的工作情况
3.2.2 三相桥式全控整流电路

## Slide 30
三相桥式全控整流电路带阻感负载a =0时的波形
a =0

## Slide 31
三相桥式全控整流电路带阻感负载a =30时的波形
a =30

## Slide 32
三相桥式整流电路带阻感负载，a =90时的波形
a =90

## Slide 33
a >60时
■阻感负载时的工作情况与电阻负载时不同，电阻负载时ud波形不会出现负的部分，而阻感负载时，由于电感L的作用，ud波形会出现负的部分。
■带阻感负载时，三相桥式全控整流电路的a 角移相范围为 。导通角为：

## Slide 34: 3.2.2 三相桥式全控整流电路
■基本数量关系
◆带电阻负载时三相桥式全控整流电路角的移相范围是
，带阻感负载时，三相桥式全控整流电路的角移相范围为 ，导通角 。
◆整流输出电压平均值
☞带阻感负载时，或带电阻负载≤60时
☞带电阻负载且>60时
  ■晶闸管最大正反向电压峰值（注意和纯阻性负载的区别）：
均为变压器二次线电压峰值
？

## Slide 35: 3.2.2 三相桥式全控整流电路
◆输出电流平均值为Id=Ud/R。
◆当整流变压器为图3-18（P56）中所示采用星形接法，带阻感负载时，变压器二次侧电流波形如图3-24中所示，为正负半周各宽120、前沿相差180的矩形波，其有效值为：
晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。
◆三相桥式全控整流电路接反电势阻感负载时的Id为：
式中R和E分别为负载中的电阻值和反电动势的值。
(3-28)
(3-29)

## Slide 36: 本节需要重点掌握的内容
三相整流电路：电路结构，触发角 与单相电路不同；
三相整流电路， 带不同负载：晶闸管移相范围、导通角；
  三相半波整流电路：阻性负载，30 是电流连续、断续临界点；
  三相桥式全控整流：阻性负载，60 是电流连续、断续临界点；
三相整流电路， 带不同负载：功率器件所承受的最大正反向电压；
三相桥式整流整流电路各晶闸管的导通顺序，以及各时区输出电压！(是分析晶闸管移相范围、导通角、最大正反向电压的基础)
注意带感性负载时存在晶闸管无法立即关断！

## Slide 37
作业3-13

## Slide 38: 复习思考题
1、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，负载电流处于连续和断续的临界状态时，a =（ ）。
A、150； B、90 C、60 D、120 
2、三相桥式全控整流电路，带阻性负载，的移相范围为（）
A、150； B、90 C、60 D、120 
3、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，电路中VT1的a = 60 ，晶闸管导通角θ为（） 。
A、120； B、90 C、60 D、30 
4、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，电路中VT1的a = 90 ，晶闸管导通角θ为（） 。
A、150； B、90 C、60 D、30 
5、三相桥式全控整流电路VT1、VT6开通, 输出整流电压Ud为线电压为（ ）。
A、Ucb B、Ubc C、Uab D 、Uca

## Slide 39: 复习思考题
6、三相桥式全控整流电路，带电阻负载，晶闸管导承受的正反向电压分别是（） 。
A、 B、 C、 D、
7、三相桥式全控整流电路带阻感性负载，
电路中VT1的a = 60 ，晶闸管导通角θ为（） 。
A、120 B、90 C、60 D、30 
8、三相桥式全控整流电路，带阻感性负载，
a角最大移相角为（ ）。
A、150 B、90 C、60 D、120 
9、三相桥式全控整流电路，带阻感性负载，
晶闸管导承受的正反向电压分别是（） 。
A、 B、
C、 D、