## Slide 1: 课程内容体系
企业生产与运作系统
生产规划
主生产计划
物料需求计划
能力需求计划
生产调度
系统集成体系框架
集散控制系统
生产计划与控制

## Slide 2: 4. 主生产计划
4.1 是什么？为什么做？
4.2 主生产计划编制原则
4.3 主生产计划的基本方法
4.4 主生产计划的计算
4.5 主生产计划的对象
4.6 主生产计划的实施与控制
生产计划体系

## Slide 3: 4.1 是什么？为什么做？
主生产计划：Master Production Schedule, MPS。
是对企业生产计划大纲的细化，将生产计划大纲转换为具体的产品计划，按时间分段计划企业应生产的最终产品的数量和交货期，用以协调生产需求与可用资源之间的差距。
在可用资源条件下，回答三个问题：
  企业在一定时间内生产什么？
  生产多少？
  什么时间生产？
生产计划体系

## Slide 4: 4.1 是什么？为什么做？
MPS的输入输出逻辑
生产计划体系

## Slide 5: 4.2主生产计划编制原则
最少项目原则：用最少的项目数进行主生产计划的安排。
独立具体原则：只列出实际的、具体的可构造项目。
关键项目原则：列出对生产能力、财务指标或关键材料有重大影响的项目。
全面代表原则：计划的项目应尽可能全面代表企业的生产产品。
适当裕量原则：留有适当余地，并考虑预防性维修设备的时间。
基本稳定原则：在有效的期限内应保持基本稳定。
生产计划体系

## Slide 6: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS时间基准：
  计划展望期（Planning Horizon）：MPS的计划展望期一般为3~18个月，至少等于累计提前期或多出3~6个月。
  时段（Time Bucket、Period）：微观计划的时间周期单位，MPS的时段可以按每天、每周、每月或每季度来表示。
    时段越短，生产计划越细
生产计划体系

## Slide 7: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS时间基准：
  时界（Time Fence）和时区（Time Zone）：
生产计划体系
时段：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50台 60台 30台 40台 15台 35台
时间顺序
总提前期 或 计划跨度
时区1
总装提前期
时区2
时区3
累计提前期（采购+加工）
需求时界
计划时界
某时刻

## Slide 8: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS时间基准：
  时界（Time Fence）：MPS中计划的参考点，是控制计划变化的参考与依据，以保持计划的严肃性、稳定性和灵活性。
    需求时界：Demand Time Fence，DTF，需求时间警戒线，它提醒计划人员，早于这个时界的订单已经在进行最后的总装，除非有极其特殊的情况，绝对不要轻易变动，需要保持稳定
    计划时界：Planning Time Fence，PTF，计划时间警戒线，它提醒计划人员，在这个时界和需求时界之间的计划已经确认，一些采购或生产周期较长的物料订单已经下达，资金已经投入，材料和能力资源已经开始消耗。
      在DTF和PTD之间，如果要修订计划，只能由主生产计划员来控制，判断是否有必要修改、如何修改，不能由ERP系统自动修改。
生产计划体系

## Slide 9: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS时间基准：
  时区（Time Zone）
    用来划分时间期限显示的时间跨度。在DTF和PTF的基础上，划分为三个时区：需求时区、计划时区、预测时区。
    不同时区的分界点就是时界。跨过分界点，编制计划的策略将发生变化。
生产计划体系

## Slide 10: 4.3 主生产计划的基本方法
时区和计划变动的关系：
生产计划体系
时区 | 需求时区 | 计划时区 | 预测时区
时段 | 1 2 3 |  | 
跨度 | 总装提前期 | 累计提前期（加工/采购） | 累计提前期以外
需求依据 | 合同 | 合同与预测取舍：二者之大值、仅合同、二者之和、仅预测 | 预测
生产订单状况 | 下达 | 下达及确认 | 计划
计划变动难易 | 难、代价极大 | 系统不能自动更改，人工干预，改动代价大 | 系统自动更改
计划变动审批权 | 企业主管领导 | 主生产计划员 | 计划员
临时需求 | 临时需求小于可供销售量 | 临时需求小于可供销售量 通过主生产计划员 | 无限制

## Slide 11: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS报表：
  主生产计划一般按每种产品分别显示生产计划报表。
  报表的生成主要根据预测和合同信息，显示该产品在未来各时段的需求量、库存量和计划生产量。
  报表的格式有横式和竖式两种。
  横式：说明需求和供给以及库存量的计算过程，便于看出需求计算、库存状态、可供销售量等信息以及运算关系。
  竖式：对照显示供给和需求的来源和处理状况，能追溯需求的来源，查找订单时为了满足哪些需求才生成的。
生产计划体系

## Slide 12: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS报表-横式
物料号：100001 物料名称：电子游戏机 计划日期：2002/02/28 计划员：张三
现有库存量：80 安全库存量：50 批量：100 批量增量：100
提前期：1 需求时界：3 计划时界：8 单位：台
生产计划体系
时段 | 当期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 |  | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | 05/13
预测量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
合同量 |  | 110 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 110 | 150 | 50 |  | 20
毛需求 |  | 110 | 80 | 50 | 70 | 60 | 60 | 110 | 150 | 60 | 60 | 60
计划接收量 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PAB初值 | 现有量80 | 70 | -10 | 40 | 70 | 10 | 50 | -60 | -10 | 30 | 70 | 10
预计库存量 |  | 70 | 90 | 140 | 70 | 110 | 50 | 140 | 90 | 130 | 70 | 110
净需求量 |  |  | 60* | 10* |  | 40* |  | 110* | 60* | 20* |  | 40*
计划产出量 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 100 | 100 |  | 100
计划投入量 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 
可供销售量 |  | 70 | 20 | -20 |  | -10 |  | 90 | -50 | 50 |  | 80

## Slide 13: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS报表-竖式
物料号：100001 物料名称：电子游戏机 计划日期：2002/02/28 计划员：张三
现有库存量：80 安全库存量：50 批量：100 批量增量：100
提前期：1 需求时界：3 计划时界：8 单位：台
生产计划体系
供 给 |  |  |  |  | 需 求 |  |  | 库 存
措施 | 加工单号 | 产出量 | 投入日期 | 产出日期 | 毛需求 | 需用日期 | 需求追溯 | 结余
下达 |  |  |  |  | 110 | 2002/03/04 | 合同511 | 70
 | 203041 | 100 | 2002/03/04 | 2002/03/11 | 80 | 2002/03/11 | 合同513 | 90
 | 203111 | 100 | 2002/03/11 | 2002/03/18 | 50 | 2002/03/18 | 合同524 | 140
确认 |  |  |  |  | 70 | 2002/03/25 | 合同533 | 70
 | 203251 | 100 | 2002/03/25 | 2002/04/01 | 50 | 2002/04/01 | 合同535 | 
 |  |  |  |  | 10 | 2002/04/01 | 预测 | 110
 |  |  |  |  | 60 | 2002/04/08 | 合同546 | 50
 | 204081 | 200 | 2002/04/08 | 2002/04/15 | 110 | 2002/04/15 | 合同549 | 140
 | 204151 | 100 | 2002/04/15 | 2002/04/22 | 150 | 2002/04/22 | 合同552 | 90
安全 库存 | 计划 | 100 | 2002/04/22 | 2002/04/29 | 50 | 2002/04/29 | 合同560 | 
 |  |  |  |  | 10 | 2002/04/29 | 预测 | 130
 |  |  |  |  | 60 | 2002/05/06 | 预测 | 70
 | 计划 | 100 | 2002/05/06 | 2002/05/13 | 20 | 2002/05/13 | 合同566 | 
 |  |  |  |  | 40 | 2002/05/13 | 预测 | 110

## Slide 14: 4.3 主生产计划的基本方法
MPS报表-多产品的主生产计划
生产计划体系
信息集成：MPS报表包括了计划、生产、销售、库存等多方面的信息集成，企业的相关部门可以从报表中得到所需信息，按照统一信息进行决策
时 区 | 需求时区 |  | 计划时区 |  |  |  | 预测时区 |  |  |  |  | 
时段（周） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
18英寸电视机 | 100 |  | 300 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100
21英寸电视机 |  | 100 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 100 | 200 | 0
25英寸电视机 | 200 |  | 300 |  | 100 | 100 |  | 100 | 200 |  | 200 | 0
29英寸电视机 |  | 100 | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 200
34英寸电视机 | 200 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  | 100 | 200 | 0

## Slide 15: 4.3 主生产计划的基本方法
基本编制程序：
生产计划体系
RCCP清单
生产规划
MPS方案
关键能力平衡
MPS确认
NO
YES

## Slide 16: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  预测量：生产预测量，采用合适的预测方法预测的最终产品项目将要生产的数量。
    在年度生产规划体系下，生产预测反映了某产品类的生产规划总生产量中预期分配到该项产品的部分。
    通常可使用以百分比计划清单来分解生产规划的直接方法得出预测量。
  订单量：合同量，企业已经明确得到的、将要为客户提供的最终产品的数量，是企业明确的生产目标。
  毛需求量（Gross Requirement）：根据销售预测、已收到的客户合同、备件预测以及该最终项目作为非独立需求项的需求数量来计算得到的初步需求量。
生产计划体系

## Slide 17: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  毛需求量
    方式1：毛需求量=预测量，适合于存货型企业
    方式2：毛需求量=订单量，适合于订货型企业
    方式3：毛需求量=预测量和订单量中的最大者
    方式4：毛需求量=预测量+订单量
    方式5：毛需求量（需求时区内）=订单量；毛需求量（需求时区外）=预测量
    方式6：毛需求量（需求时区内）=订单量；毛需求量（需求时区外）=预测量和订单量中的最大者
    方式7：毛需求量（需求时区内）=订单量；毛需求量（预测时区内）=预测量；毛需求量（计划时区内）=预测量和订单量中的最大者
生产计划体系

## Slide 18: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  毛需求量
生产计划体系
时段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
需求预测量 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100
合同订单量 | 300 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100
方式1：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式2：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式3：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式4：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式5：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式6：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方式7：毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  计划接收量（Scheduled Receipts）：正在执行的订单量
    在编制主生产计划时，往往把制订计划日期之前已经发出的、将要在本计划期内到达的订单数量作为计划接收量进行处理。
  预计可用库存量（Projected Available Balance，PAB）：现有库存中扣除了预留给其它用途的已分配量之后，可以用于需求计算的那部分库存量。
    PAB = 前一时段末的PAB + 本时段计划接收量 - 本时段毛需求量 + 本时段计划产出量
    如果前三项计算的结果为负，则表示不为库存补充，将会出现缺货，因此需要借助第四项“本时段计划产出量”，用于补充库存。
生产计划体系

## Slide 20: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  净需求量（Net Requirement, NR）: 根据毛需求量、安全库存量、本期计划产出量和期初结余计算得到的数量。
    净需求量 = 本时段毛需求量 - 前时段末的PAB - 本时段的计划接收量 + 安全库存量
    如果现有库存量满足毛需求量和安全库存的要求时，净需求量为0。
  计划产出量（Planned Order Receipts）：在计算净需求时，如果出现净需求>0，表示需求不能被现有库存所满足，因此，需要根据批量策略计算本时段的产出量。
    计划产出量 = N * 批量
    满足：N * 批量 ≥ 净需求 > (N - 1) * 批量
生产计划体系

## Slide 21: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  计划投入量（Planned Order Releases）：根据计划产出量、提前期等数据计算得到的计划投入数量。
  可供销售量（Available to Promise，ATP）：可承诺量、待分配量，是主生产计划量满足实际需求量后的剩余，是销售部门可以销售的产品数量。
    ATP = 本时段计划产出量 + 本时段计划接收量 – 下一次出现计划产出量之前各时段订单量之和
生产计划体系

## Slide 22: 4.4 MPS的计算
计算过程：
生产计划体系
毛需求计算
计划接收量计算
预计可用库存计算
净需求量计算
净需求大于0？
计划产出量计算
计划投入量计算
开始
订单、预测、时区、系统设置
已投入的计划
现可用库存量、安全库存量
提前期、成品率
结束
完成？
YES
NO
NO
YES

## Slide 23: 4.4 MPS的计算
基本数量概念：
  预测量
  订单量
  毛需求量
  计划接收量（Scheduled Receipts）
  预计可用库存量（Projected Available Balance，PAB）= 前一时段末的PAB + 本时段计划接收量 - 本时段毛需求量 + 本时段计划产出量
  净需求量（Net Requirement, NR）= 本时段毛需求量 - 前时段末的PAB - 本时段的计划接收量 + 安全库存量
  计划产出量（Planned Order Receipts）：计划产出量 = N * 批量
    满足：N * 批量 ≥ 净需求 > (N - 1) * 批量
  计划投入量（Planned Order Releases）
  可供销售量（Available to Promise，ATP）= 本时段计划产出量 + 本时段计划接收量 – 下一次出现计划产出量之前各时段订单量之和
生产计划体系

## Slide 24: 4.4 MPS的计算
示例1：某叉车厂期初库存为160台，安全库存量为20台，生产批量为200台，需求时界为2，计划时界为6。
生产计划体系
时区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
时段（周） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
预测量 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
订单量 | 72 | 100 | 92 | 40 | 64 | 112 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0
毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PAB初值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
净需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计划产出量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
预计库存量PAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
可供销售量ATP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: 4.4 MPS的计算
示例1：某叉车厂期初库存为160台，安全库存量为20台，生产批量为200台，需求时界为2，计划时界为6。
生产计划体系
时区 | 需求时区 |  | 计划时区 |  |  |  | 预测时区 |  |  |  |  | 
时段（周） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
预测量 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
订单量 | 72 | 100 | 92 | 40 | 64 | 112 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0
毛需求 | 72 | 100 | 92 | 80 | 80 | 112 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
PAB初值 | 88 | -12 | 96 | 16 | 136 | 24 | -56 | 64 | -16 | 104 | 24 | -56
净需求 |  | 32 |  | 4 |  |  | 76 |  | 36 |  |  | 76
计划产出量 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200
预计库存量PAB | 88 | 188 | 96 | 216 | 136 | 24 | 144 | 64 | 184 | 104 | 24 | 144
可供销售量ATP | 88 | 8 |  | -16 |  |  | 192 |  | 140 |  |  | 200

## Slide 26: 4.4 MPS的计算
示例2：某电子厂对物料号为100001的电子游戏机编制MPS。现有库存为80台，安全库存量为50台，生产批量为100台，批量增量为100台，生产提前期是1，需求时界为3，计划时界为8。
生产计划体系

## Slide 27: 4.4 MPS的计算
生产计划体系
时区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
时段（周） | 当期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
预测量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
订单量 |  | 110 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 110 | 150 | 50 |  | 20
毛需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计划接收量 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PAB初值 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
预计库存量PAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
净需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计划产出量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计划投入量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
可供销售量ATP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: 4.4 MPS的计算
示例2
生产计划体系
时区 |  | 需求时区 |  |  | 计划时区 |  |  |  |  | 预测时区 |  | 
时段（周） | 当期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
预测量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
订单量 |  | 110 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 110 | 150 | 50 |  | 20
毛需求 |  | 110 | 80 | 50 | 70 | 60 | 60 | 110 | 150 | 60 | 60 | 60
计划接收量 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PAB初值 | 80 | 70 | -10 | 40 | 70 | 10 | 50 | -60 | -10 | 30 | 70 | 10
预计库存量PAB |  | 70 | 90 | 140 | 70 | 110 | 50 | 140 | 90 | 130 | 70 | 110
净需求 |  |  | 60 | 10 |  | 40 |  | 110 | 60 | 20 |  | 40
计划产出量 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 100 | 100 |  | 100
计划投入量 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 
可供销售量ATP |  | 70 | 20 | -20 |  | -10 |  | 90 | -50 | 50 |  | 80

## Slide 29: 4.5 主生产计划的对象
产品结构的基本形式：
  A型：数量众多的原材料加工组装成各种组件和部件，最后装配出一种或少数几种产品。
  V型：少量原材料经过工艺流程后产生众多品种的产品，连续流程工业最常见的结构形式。
  X型：由A型结构的基本组件和通用件中选择装配出众多的按订单组装的产品，这是选择装配类型产品的常见形式。
  T型：由一种原材料加工出多种规格的产品，如钢材或铝材多次轧制成不同厚度并根据订单要求切割成不同宽度的带钢或铝箔。
生产计划体系

## Slide 30: 4.5 主生产计划的对象
主生产计划的计划对象主要是把生产规划中的产品系列具体化以后的出厂产品，通称最终项目（End Item）。
通常是独立需求件，对它的需求是由外部条件决定的。但由于计划范围和制造环境不同，最终项目的含义也不完全相同。
主生产计划中的最终项目可以是产品、主要组件、虚拟件。
生产计划体系

## Slide 31: 4.5 主生产计划的对象
MTS下的主生产计划对象：
  用很多种原材料和部件制造出少量品种的标准产品，则产品、备品备件等独立需求项目通常成为MPS计划对象的最终项目。
  对产品系列下有多种具体产品的情况，有时要根据市场分析估计各类产品占系列产品总产量的比例。此时，生产规划的对象是系列产品，而MPS的计划对象是按预测比例计算的具体产品。每种产品的需求量是用占产品系列总数的预计百分比来计算的。
生产计划体系

## Slide 32: 4.5 主生产计划的对象
MTO下的主生产计划对象：
  一般是标准定型产品或按订货要求设计的产品。MPS计划对象可以放在相当于T形和V形产品结构的低层，以减少计划物料的数量。
  如果产品是标准设计或专项，最终项目一般就是产品结构中0层的最终产品。
  如果用少量品种的原材料和部件，根据客户的要求生产出各种不同品种的最终项目，如飞机、船舶的生产，则原材料和部件等项目通常称为MPS的计划对象。
生产计划体系

## Slide 33: 4.5 主生产计划的对象
ATO下的主生产计划对象：
  这种形式产品是一个系列，结构基本相同，表现为模块化产品结构，都是由若干基本组件和一些通用部件组成。每项基本组件又有多种可选件，有多种搭配选择，如轿车等，从而可形成一系列多种规格的变形产品。这种情况下，可以将MPS的计划对象设立在基本组件级，如发动机、车身等。
生产计划体系

## Slide 34: 4.5 主生产计划的对象
ATO下的主生产计划对象：
  成品装配计划（Final Assembly Schedule，FAS）：对于一些由标准模块组合而成的、型号多样的、有多种选择性的产品（如个人计算机），将MPS设立在基本零部件这一级，不必预测确切的、最终项目的配置，辅助以成品装配计划来简化MPS的处理过程。
    FAS也是一个生产制造计划，表达用户对成品项目的、特定的多种配置要求，包括从部件和零配件的制造到产品发货这一部分的生产和装配，如产品的最终装配、测试、包装等
    对于有多种选择项的项目，采用FAS时，可简化MPS的编制。可以用FAS来安排出厂产品的计划，而用多层MPS和计划BOM制订通用件、基本组件和可选件的计划。此时，MPS的计划对象相当于X型产品结构中的”腰部”物料，而顶部物料是FAS的计划对象。
    MPS和FAS的协同运行，实现了从原材料的采购、部件的制造到最终产品间或的整个计划过程。
生产计划体系

## Slide 35: 4.5 主生产计划的对象
ATO下的主生产计划对象：
  例：计算机制造公司可以用零配件来简化MPS的排产，市场需求的计算机型号可有若干种不同的零配件组合而成。
    可选的零配件包括：6种CPU，4种主板，3种硬盘，1种软驱，2种光驱，3种内存，4种显示器，3种显卡，2种声卡，2种Modem，5种机箱电源。
    基于这些不同选择，可以装配出6*4*3*…=103680种计算机
    而零配件共有6+4+3+…=35种
    可见，MPS定在比最终产品低一级的零配件层次比较合理。
    MPS只针对这些零配件来编制，而一旦收到正式订单，再编制一个FAS。
生产计划体系

## Slide 36: 4.5 主生产计划的对象
生产计划体系
不同制造环境下的MPS计划对象：
最终产品
原材料
部件、组件
MPS计划对象
MTS
ATO
MTO

## Slide 37: 4.5 主生产计划的对象
各种制造环境下的MPS计划对象和方法：
生产计划体系
制造环境 | 计划依据 | MPS计划对象 | 计划方法 | 举例
MTS | 主要根据市场预测安排生产；产品完成后先入库、逐渐销售 | 独立需求类型物料 | 单层MPS 制造BOM 计划BOM | 大批生产的定型产品，如日用消费品
MTO | 根据客户订货合同组织生产 | 独立需求类型物料 | 单层MPS 制造BOM | 标准定型产品
ATO | 产品成系列，有各种变型，根据合同选择装配 | 通用件、基本组件及可选件 | 多层MPS 总装FAS 计划BOM 制造BOM | 标准系列产品，有可选项
ETO | 根据客户要求专门设计 | 独立需求类型物料 | 单层MPS 制造BOM | 单件或小批生产

## Slide 38: 4.6 MPS的实施与控制
MPS的维护：
  主生产计划是一个不断更新的滚动计划：计划变动、产品结构或工艺变动、采购件拖期、加工件报废，都要修改MPS。
    修改主生产计划是一类经常性工作
  修改主生产计划的两种方法：
    全重排法（Regeneration）：MPS完全重新制订
    净改变法（Net Change）：系统只对订单中有变动的部分进行局部修改，一般改动较小，如变动部分产品结构、需求量、需求时段等。
    修订计划时，可以利用仿真模拟功能。
生产计划体系

## Slide 39: 4.6 MPS的实施与控制
MPS的实施：
  由于来自生产、市场和采购方面实际情况的影响，MPS的计划生产量和实际生产量之间会有差异，因此，需要对MPS的实施过程进行监测和控制。
    生产活动对MPS会产生直接的影响
    采购和市场行为对MPS有间接影响
  时界的确定，可以使得MPS相对稳定。
生产计划体系

## Slide 40: 4.6 MPS的实施与控制
主生产计划员（Master Scheduler）：
  一般要设置主生产计划员的岗位
  MPS由专职的主生产计划员负责编制，素质要求：
    非常熟悉ERP计划和控制的原理与方法
    能灵活熟练地对主生产计划进行判断和调整，富有权威和远见
    熟悉产品和生产工艺，了解车间作业情况，有生产指挥调度能力
    知道如何建立产品的搭配组合，以减少生产准备，合理利用资源
    知道如何安排通用零部件生产，缩短交货期
    熟悉物料供应情况，预见可能发生的问题，防患于未然
    熟悉销售合同及客户要求，能准确进行市场预测
    熟悉财务和成本核算体系，能协助进行作业成本控制
    保持同销售、设计、物料、生产、财务等部门的联系，富有协调沟通能力
生产计划体系

## Slide 41: 生产计划体系
小结