## Slide 1: 课程内容体系
企业生产与运作系统
生产规划
主生产计划
物料需求计划
能力需求计划
生产调度
系统集成体系框架
集散控制系统
生产计划与控制

## Slide 2: 生产计划体系

## Slide 3: 6. 能力需求计划
6.1 能力需求计划层次
6.2 为什么做？
6.3 工作中心能力核算
6.4 粗能力需求计划
6.5 能力需求计划
6.6 小结
生产计划体系

## Slide 4: 6.1 能力需求计划层次
能力需求计划(Capacity Requirement Plan)：对生产过程中所需要的能力进行核算，以确定是否有足够的生产能力来满足生产需求的计划方法。
能力需求计划的层次：
生产计划体系
能力计划名称 | 对应的生产计划 | 计划展望期 | 计划周期 | 计划频度 | 使用计算机
资源需求计划 | 生产规划 | 长期 | 季、月 | 每月 | 可用
粗能力需求计划 | 主生产计划 | 中长期 | 月 | 需要时 | 用
细能力需求计划 | 物料需求计划 | 中期 | 月、周 | 每周 | 用
生产能力控制 | 车间作业管理 | 短期 | 周、日 | 每周 | 不用

## Slide 5: 6.2 为什么做？
生产计划体系
会计科目
成本中心
决策层
计划层
执行层
Y
N
可行
物料需求计划
能力需求计划
采购作业
车间作业
成本会计
业绩评价
库存信息
物料清单
工作中心
工艺路线
供应商信息
应付账款
总 账
Y
N
主生产计划
粗能力计划
可行
Y
N
经营规划
销售规划
可行
资源清单
需求信息
客户信息
应收账款

## Slide 6: 6.3 工作中心能力核算
生产计划体系
工作中心：Working Center，WC
  直接改变物料形态或性质的生产作业单元。
  生产加工单元的统称，在完成一项加工任务时同时也发生了加工成本。由一台或几台功能相同的设备、一个或多个工作人员、一个小组或一个工段、一个成组加工单元或一个装配场地等组成，甚至一个实际的车间也可作为一个工作中心，在这种情况下大大简化了管理流程。
  在ERP中，工作中心既是一种基本的生产作业手段，也是一种基本的生产作业组织，还是一种生产作业的管理方式。

## Slide 7: 6.3 工作中心能力核算
生产计划体系
工作中心的能力度量
  工作中心的能力：工作中心可以完成生产作业任务的能力，可以使用单位时间内的产出量来度量。
    流程型的石化企业：单位时间吨
    纺织行业：单位时间米
    离散型制造业：单位时间件
  通用的度量：单位时间的工时数量，机器设备工时、作业人员工时。

## Slide 8: 6.3 工作中心能力核算
工作中心：组织生产的基本单元，也是进行作业安排、执行能力需求计划和进行成本核算的基本依据。
工作中心为生产进度安排、核算能力、计算成本提供了一个单位基准。
  通过CRP进行能力核算的前提条件是必须有正确的工作中心能力数据，因此，必须首先建立与维护工作中心能力。
工作中心的能力核算
  工作中心的能力用在一定时间内完成的产出率来表示，需要考核的主要是工作中心的实际能力和定额能力。
生产计划体系

## Slide 9: 6.3 工作中心能力核算
核算的基本步骤：
  1、选择计量单位：标准小时、千克或吨、米、件数
  2、计算定额能力：定额能力是在正常的生产条件下工作中心的计划能力。
    定额能力不一定是最大能力
    根据工作中心文件和工作日历中有关信息计算
  3、计算实际能力：实际能力是通过记录某工作中心在某一生产周期内的产出来决定的，也称为历史能力。
    可以取给定时间周期内的总产出工时的平均值
生产计划体系

## Slide 10: 6.3 工作中心能力核算
计算定额能力：
  基础信息：每班可用操作人员数、可用机器数、单机定额工时、工作中心利用率、工作中心每天排产的小时数、每天开工班次、每周工作天数。
  工作中心的定额能力 = 可用机器数或人数 * 每班工时 * 每天开班数 * 每周工作天数 * 利用率 * 效率
  利用率 = 实际投入工时 / 计划工时
    实际投入工时：实际用在产品上的时间
    计划工时包含预防性维修、机器损坏、材料短缺、工作缺勤及其他工作的时间。
  效率 = 完成的定额工时 / 实际投入工时
    完成的定额工时 = 生产的产品数量 * 按工艺路线计算的定额工时
  例：某企业某工作中心由6名工人操作6台机床，每班8小时，每天1班，每星期5天，利用率为80%，效率为90%，则，一周的定额能力为：
    6 * 8 * 1 * 5 * 80% * 90% = 172.80定额工时
生产计划体系

## Slide 11: 6.3 工作中心能力核算
工作中心能力的维护：
  为了维护CRP的准确性，需要将定额能力与实际能力相比较。
  实际应用中，要求定额能力与实际能力完全一致是不现实的，有一些可接受的允许误差。
  为了使定额能力有效，它必须与实际能力差不多，如果不一致，原因可能在于：
    实际能力的测定期间对该工作中心来说可能不具代表性。
    工作中心的效率或利用率不准确
    该工作中心可能会有以下改变：停机、工人、维护、加班、产品组合、缺勤、零件短缺、工程改变、操作熟练程度……
    通过分析产生差异的原因，修正一个或多个用于计算定额能力的系数。
生产计划体系

## Slide 12: 6.4 粗能力需求计划
Rough Cut Capacity Plan
粗能力需求计划仅对主生产计划所需的关键生产能力进行粗略的估算，给出一个能力需求的概貌。
  将成品的生产计划转换成相关的工作中心的能力需求。
RCCP的计划对象：
  生产中所需的关键资源：关键工作中心、特别供应商、自然资源、专门技能、资金、仓库、运输、不可外协的工作、…
生产计划体系

## Slide 13: 6.4 粗能力需求计划
生产计划体系
工艺路线（Routing）
  是描述物料加工、零部件装配的操作顺序的技术文件。主要说明物料实际加工和装配的工序顺序、每道工序使用的工作中心，各项时间定额（如：准备时间、加工时间和传送时间，传送时间包括排队时间与等待时间），及外协工序的时间和费用。
工艺路线报表 加工物料：M10101 物料名称：YD101面板 有效日期：2000/07/18 失效日期：2001/07/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工序号 | 工序名 | 工作中心编码+名称 | 工序单位标准时间 |  |  | 占工作中心时间（提前期） |  |  | 传送时间 | 人工数 |  | 设备数 | 外协费
 |  |  | 准备时间 | 加工工时 | 设备台时 | 准备时间 | 加工工时 | 设备台时 |  | 服务 | 加工 |  | 
1 | 下料 | 下料班 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | -
2 | 冲大旋钮孔 | 冲床1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 1 | 1 | -
3 | 冲6孔 | 冲床2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 1 | 1 | -
4 | 磨光 | 钳工班 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 1 |  | -
5 | 电镀 | 电镀班 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 1 |  | -

## Slide 14: 6.4 粗能力需求计划
RCCP的编制方法：
  MPS的计划对象主要是独立需求物料，这一类物料的工艺路线中往往不一定直接包含关键工作中心，因为关键工作中心通常在它下属的工艺路线上才出现。
    要确定关键工作中心的资源清单（能力清单）：根据BOM和工艺路线文件得到，工艺路线文件包括了在工厂安排生产任务确定能力需求所要用到的信息，每个工件在哪儿加工、所需工装、每道工序所用的单件定额工时和生产准备时间等，而资源清单则描述了项目生产制造所需的生产资料及生产地点。
生产计划体系

## Slide 15: 6.4 粗能力需求计划
  两种方法：资源清单法、分时间周期的资源清单法
生产计划体系
关键工作中心 |  | 产品计划数量及月负荷小时 |  |  |  |  | 月能力（小时） |  | 
编码 | 名称及能力单位 | A | B | C | D | E | 需用 | 可用 | 最大
 |  | 15 | 60 | 20 | 10 | 30 |  |  | 
1100 | 数控冲(小时) | 25 | 30 | 30 | 5 | 40 | 130 | 140 | 160
4230 | 大立车(小时) | 30 | 80 | 40 | 10 | 50 | 210 | 256 | 320
5200 | 装配(平方米) | 300 | 100 | 50 | 30 | 20 | 500 | 500 | 500
  资源清单

## Slide 16: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法：
  编制过程：
    1、定义关键资源
    2、从MPS中的每种产品系列中选出将要进行RCCP的代表产品
    3、对每个代表产品确定生产单位产品对关键资源的需求量，确定依据包括MPS、BOM、工艺路线、定额工时以及在BOM中每个零件的平均批量等。
    4、对每个产品系列，确定其MPS的计划产量。
    5、将MPS中的计划产量与能力清单中的资源需求量相乘。
    6、将所有产品系列所需要的能力加起来，得到对应计划的总能力需求。
生产计划体系

## Slide 17: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法—示例：
生产计划体系
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
主生产计划 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25
产品A的主生产计划
产品A的BOM
H, I, D, G为外购件

## Slide 18: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法—示例：
生产计划体系
物料 | 工序号 | 工作 中心 | 单件加工时间 | 生产准备时间 | 平均 批量 | 单件准备时间 | 单件 总时间
A | 101(A-10) | 30 | 0.09 | 0.40 | 20 | 0.0200 | 0.1100
B | 201(B-10) | 25 | 0.06 | 0.28 | 40 | 0.0070 | 0.0670
C | 301(C-10) | 15 | 0.14 | 1.60 | 80 | 0.0200 | 0.1600
 | 302(C-20) | 20 | 0.07 | 1.10 | 80 | 0.0138 | 0.0838
E | 401(E-10) | 10 | 0.11 | 0.85 | 100 | 0.0085 | 0.1185
 | 402(E-20) | 15 | 0.26 | 0.96 | 100 | 0.0096 | 0.2696
F | 501(F-10) | 10 | 0.11 | 0.85 | 80 | 0.0106 | 0.1206
产品A的工艺路线文件（时间单位为定额工时）

## Slide 19: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法—示例：
  1、计算每个工作中心全部项目的单件加工时间
  2、计算每个工作中心全部项目的单件生产准备时间
  3、计算每个工作中心单件总时间：加工时间 + 准备时间
生产计划体系
工作中心 | 单件加工时间 | 单件生产准备时间 | 单件总时间
10 | 0.22 | 0.0191 | 0.2391
15 | 0.54 | 0.0496 | 0.5896
20 | 0.14 | 0.0276 | 0.1676
25 | 0.06 | 0.0070 | 0.0670
30 | 0.09 | 0.0200 | 0.1100
合计 | 1.05 | 0.1233 | 1.1733

## Slide 20: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法—示例：
  4、计算产品的粗能力计划：主生产计划量 * 单件总时间
生产计划体系
工作 中心 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总计
30 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.75 | 
25 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.68 | 
20 | 0 | 4.19 | 4.19 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.19 | 
15 | 0 | 14.74 | 14.74 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 14.74 | 
10 | 0 | 5.98 | 5.98 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 5.98 | 
合计 | 0 | 29.34 | 29.34 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 29.34 | 287.46

## Slide 21: 6.4 粗能力需求计划
资源清单法特点分析：
  资源清单的建立与存储比较简单，一旦建立资源清单，可对不同的主生产计划重复使用。
  可以仅对关键资源建立和使用资源清单，这样简化了能力计划的编制、维护和应用，计算量小。
  缺点：
    忽略了提前期。
    没有考虑在制品或成品库存，所以对负荷的估计偏高。
生产计划体系

## Slide 22: 6.4 粗能力需求计划
分时间周期的资源清单法：
  把对资源能力的需求按时间周期分配，将各种资源需求分配在对应的一段周期内。
  方法的关键问题：
    画出某类代表产品的工序网络图
    计算该产品的分时间周期的能力清单
    根据主生产计划和每个代表产品的能力清单，求出分阶段的能力计划
  方法中的时间周期与主生产计划对应，如果这个周期是周，那么主生产计划也按周给出。
生产计划体系

## Slide 23: 6.4 粗能力需求计划
分时间周期的资源清单法——示例：
  1、建立分时间周期的资源清单：以周为计划时间周期
生产计划体系
产品A的工序网络图

## Slide 24: 6.4 粗能力需求计划
分时间周期的资源清单法——示例：
  产品A的分时间周期资源清单(RT-加工时间；ST-准备时间)
生产计划体系
工作中心 | 对某一主生产计划的相对周期 |  |  | 
 | -3 | -2 | -1 | 0
30 |  |  |  | 项目A-10 RT=1*0.09; ST=1*0.020
25 |  |  | 项目B-10 RT=1*0.06; ST=1*0.007 | 
20 |  |  | 项目C-20 RT=2*0.07; ST=2*0.0138 | 
15 |  | 项目C-10 RT=2*0.14; ST=2*0.02 |  | 
15 |  | 项目E-20 RT=1*0.26; ST=1*0.0096 |  | 
10 | 项目E-10 RT=1*0.11; ST=1*0.0085 | 项目F-10 RT=1*0.11; ST=1*0.0106 |  | 

## Slide 25: 6.4 粗能力需求计划
分时间周期的资源清单法——示例：
  2、计算产品A的主生产计划单个周期的资源需求：
    以第7周为例
生产计划体系
工作 中心 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总计
30 |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  | 5.03 |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  | 17.69 |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 3.555 | 3.618 |  |  |  |  |  | 
合计 |  |  |  |  | 3.555 | 21.308 | 7.04 | 3.30 |  |  |  | 

## Slide 26: 6.4 粗能力需求计划
分时间周期的资源清单法——示例：
  3、计算全部主生产计划的资源需求计划
生产计划体系
工作 中心 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总计
30 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.75 | 
25 | 1.68 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.68 | 0 | 
20 | 4.19 | 4.19 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.19 | 0 | 
15 | 29.48 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 14.74 | 0 | 0 | 
10 | 14.33 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 5.97 | 7.17 | 7.17 | 6.58 | 3.02 | 0 | 0 | 
合计 | 49.68 | 25.19 | 24.01 | 23.46 | 24.65 | 31.75 | 34.10 | 34.61 | 28.10 | 9.17 | 2.75 | 287.46

## Slide 27: 6.5 能力需求计划
细能力需求计划，是对具体物料需求计划所需能力进行核算的一种计划管理方法。
MRP：计划对象是物料，具体、形象、可见。
CRP：计划对象是能力，抽象，随工作效率、人员出勤率、设备完好率等的变化而变化。
  将物料需求转换为能力需求，估计可用的能力，并确定应采取的措施，以便协调能力需求和可用能力之间的关系。
  回答以下问题：生产什么？何时生产？使用什么工作中心？负荷是多少？工作中心的可用能力是多少？分时段的能力需求情况如何？
生产计划体系

## Slide 28: 6.5 能力需求计划
CRP的输入输出逻辑：
生产计划体系
物料需求计划
能力需求计划
采购能力信息
生产能力信息
采购控制
车间控制

## Slide 29: 6.5 能力需求计划
CRP与RCCP的区别
生产计划体系
项目 | RCCP | CRP
计划阶段 | MPS | MRP、SFC
计划对象 | 独立需求件 | 相关需求件
主要面向 | 主生产计划 | 生产作业计划
计算参照 | 资源清单 | 工艺路线
能力对象 | 关键工作中心 | 全部工作中心
订单范围 | 计划及确认 | 全部
现有库存量 | 不扣除 | 扣除
提前期计算 | 提前期偏置 | 准备、加工提前期
批量计算 | 因需定量 | 批量规则
工作日历 | 企业通用日历 | 工作中心日历

## Slide 30: 6.5 能力需求计划
CRP的数据环境
  1、已下达车间的订单：已释放或正在加工的订单，它占用了工作中心的一部分能力。
  2、MRP计划订单：MRP输出的尚未释放的订单。
  3、工艺路线文件：描述项目加工或装配需要的各步骤
  4、工作中心文件：计算工作中心额定能力的必要信息、排队时间、运输时间
  5、工作日历
生产计划体系

## Slide 31: 6.5 能力需求计划
生产计划体系
5、工作日历
生产日历、制造日历：它包含各个生产车间、相关部门的工作日历，在日历中标明了生产日期、休息日期、设备检修日，这样在进行MPS与MRP的运算时会避开休息日。不同的分厂、车间、工作中心因为生产任务不同、加工工艺不同而受不同的条件约束，因而可能会设置不同的工作日历。
单一工作日历：生产部门、管理部门都使用同一个工作日历
复杂工作日历：不同部门、不同工作中心采用不同的工作日历。

## Slide 32: 6.5 能力需求计划
CRP的制定方式
  1、无限能力计划：不考虑能力限制的CRP编制方式。
    直接将工作中心上的各负荷相加，以此确定能力的需求。
    当负荷工时大于能力的情况下，为超负荷，对超负荷的计划周期进行调整，调整策略：加班、替代加工级别、转移负荷、外包……
  2、有限能力计划：考虑能力限制的CRP编制方式。
    考虑了工作中心的能力限制，负荷工时不会超过能力
    根据负荷分配选择方式分为：有限顺排计划、优先级计划
    有限顺排计划(Finite Forward Scheduling)：假定能力是固定的，计划可完全由计算机自由编排。
    优先级计划：根据订单状况等因素为计划负荷制定一个优先级，按照优先级将负荷分配给工作中心。
生产计划体系

## Slide 33: 6.5 能力需求计划
CRP编制的基本步骤
  1、收集数据：参照CRP数据环境
  2、编制工序计划：
    1）根据订单、工艺路线和工作中心文件计算每道工序的负荷
    2）计算每道工序在每个工作中心上的负荷
    3）计算每道工序的交货日期和开工时间
    4）按时间周期计算每个工作中心的负荷
  3、编制负荷图：分析结果，调整能力。
生产计划体系

## Slide 34: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 1. 分解产品物料需求：产品A的MRP
生产计划体系
订货政策 | 物料 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | A | 主计划 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25
LT=1周 订货=2周净需求 | B | 毛需求 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25
 |  | 计划接收量 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PAB（14） | 27 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0
 |  | 计划投入量 |  | 38 |  | 40 |  | 60 |  | 55 |  | 
LT=2周 订货=3周净需求 | E | 毛需求 |  | 38 |  | 40 |  | 60 |  | 55 |  | 
 |  | 计划接收量 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PAB（5） | 5 | 43 | 43 | 3 | 3 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
 |  | 计划投入量 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  | 

## Slide 35: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：产品A的MRP（续）
生产计划体系
订货 政策 | 物料 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LT=1周 订货=固定批量80 | F | 毛需求 |  | 38 |  | 40 |  | 60 |  | 55 |  | 
 |  | 计划接收量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PAB（22） | 22 | 64 | 64 | 24 | 24 | 44 | 44 | 69 | 69 | 69
 |  | 计划投入量 | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 
LT=2周 订货=2周净需求 | C | 毛需求 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50
 |  | 计划接收量 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PAB（33） | 55 | 5 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0
 |  | 计划投入量 | 75 |  | 80 |  | 120 |  | 110 |  |  | 

## Slide 36: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    1、计算每个工作中心每道工序的负荷
      件数 * 单件加工时间 + 准备时间
    2、计算每个工作中心的可用能力
      每天的可用工时 = 每天工时 * 操作人数 * 效率 * 利用率
      例中，假定每周5天，每天工作8小时，每个工作中心有1位操作工，所有工作中心利用率和效率均为95%。
      8 * 1 * 95% * 95% = 7.22定额工时
    3、计算每个工作中心对各负荷的加工天数
      负荷能力 / 可用能力
生产计划体系

## Slide 37: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例
生产计划体系
物料 | 工序号 | 工作 中心 | 单件加工时间 | 生产准备时间 | 平均 批量 | 单件准备时间 | 单件 总时间
A | 101(A-10) | 30 | 0.09 | 0.40 | 20 | 0.0200 | 0.1100
B | 201(B-10) | 25 | 0.06 | 0.28 | 40 | 0.0070 | 0.0670
C | 301(C-10) | 15 | 0.14 | 1.60 | 80 | 0.0200 | 0.1600
 | 302(C-20) | 20 | 0.07 | 1.10 | 80 | 0.0138 | 0.0838
E | 401(E-10) | 10 | 0.11 | 0.85 | 100 | 0.0085 | 0.1185
 | 402(E-20) | 15 | 0.26 | 0.96 | 100 | 0.0096 | 0.2696
F | 501(F-10) | 10 | 0.11 | 0.85 | 80 | 0.0106 | 0.1206
产品A的工艺路线文件（时间单位为定额工时）

## Slide 38: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例—产品A的制造信息：
生产计划体系
物料 | 工作 中心 | 可用 能力 | 排队时间 (工序前) | 运输时间 (工序后) | 订单数量(件) | 能力负荷 | 生产时间(天)
A | 30 | 7.22 | 2 | 1 | 25 | 2.65 | 1
 |  |  |  |  | 20 | 2.20 | 1
 |  |  |  |  | 30 | 3.10 | 1
B | 25 | 7.22 | 2 | 1 | 38 | 2.56 | 1
 |  |  |  |  | 40 | 2.68 | 1
 |  |  |  |  | 60 | 3.88 | 1
 |  |  |  |  | 55 | 3.58 | 1
C | 20 | 7.22 | 1 | 1 | 75 | 6.35 | 1
 |  |  |  |  | 80 | 6.70 | 1
 |  |  |  |  | 120 | 9.50 | 1
 |  |  |  |  | 110 | 8.80 | 1
C | 15 | 7.22 | 1 | 1 | 75 | 12.1 | 2
… | … | … | … | … | … | … | …

## Slide 39: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    4、计算每道工序的开工日期和完工日期
      对计算出的计划订单和下达订单剩余工作所需的定额工时，还要在一段时间里进行分配。
      采用倒序排产法：将MRP确定的订单完成时间作为起点，然后安排各道工序，找出各道工序的开工日期。
      工序和工序间隔时间：
生产计划体系

## Slide 40: 6.5 能力需求计划
工作中心文件给出了各个工作中心的运输时间和排队时间：
生产计划体系
工作中心 | 排队时间(天) | 运输时间(天)
30 | 2 | 1
25 | 2 | 1
20 | 1 | 1
15 | 1 | 1
10 | 1 | 1
库房 | - | 1

## Slide 41: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    4、计算每道工序的开工日期和完工日期
      物料C的第一个订单75件工序安排
生产计划体系

## Slide 42: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    4、计算每道工序的开工日期和完工日期
      物料能力需求计划表
生产计划体系
物料 | 工作中心 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | WC-30 | 0 | 2.65 | 2.65 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.65
B | WC-25 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.68 | 0 | 3.88 | 0 | 3.58 | 0 | 0
C | WC-20 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 6.70 | 0 | 9.50 | 0 | 8.80 | 0 | 0
 | WC-15 | 0 | 12.1 | 0 | 12.8 | 0 | 18.4 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0
E | WC-15 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | WC-10 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | WC-10 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0

## Slide 43: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    5、按时间周期计算每个工作中心的负荷
生产计划体系
工作 中心 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WC-30 | 0 | 2.65 | 2.65 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.65
WC-25 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.68 | 0 | 3.88 | 0 | 3.58 | 0 | 0
WC-20 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 6.70 | 0 | 9.50 | 0 | 8.80 | 0 | 0
WC-15 | 0 | 32.82 | 0 | 12.8 | 0 | 48.48 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0
WC-10 | 9.21 | 9.65 | 0 | 0 | 13.17 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0

## Slide 44: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 2. 编制工作中心能力需求
    5、按时间周期计算每个工作中心的负荷
      WC-15的能力计划比较
生产计划体系
方法 | 拖期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总工时
资源清单法 | 0 | 14.74 | 14.74 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 14.74 | 144.45
分时间周期资源清单法 | 29.48 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 14.74 | 0 | 0 | 144.45
CRP | 0 | 32.82 | 0 | 12.8 | 0 | 48. 48 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 111.10

## Slide 45: 6.5 能力需求计划
CRP编制示例：
  Step 3. 绘制能力负荷图
  Step 4. 能力分析与控制
生产计划体系
36.1

## Slide 46: 6.5 能力需求计划
CRP特点：
  考虑的因素更多、更详细：现有库存、在制订单、实际批量、制造提前期、考虑了维修件、废品、安全库存等、考虑了返工所需的能力。
CRP的不足：
  所需的基础数据比较多
  计算量大，处理过程复杂。
  CRP常在“无限负荷”的假设前提下进行，在排产中没有考虑工作中心的可用能力。
生产计划体系

## Slide 47: 生产计划体系
小结

## Slide 48
思考题
考虑能力约束下的主生产计划、物料需求计划该如何进行？建立优化模型，探求求解方法（小规模问题可运用ILOG CPLEX、LINGO等优化软件包进行求解）。
生产计划体系

## Slide 49: 生产计划体系