## Slide 1
电路测试实验
第六次课
电气与电子工程学院实验教学中心
邓春花
2021年6月

## Slide 2
第二部分 交流单元
实验四 交流参数与互感的测量——三表法

## Slide 3: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
1、学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2、熟悉调压器和功率表的用法；
3、掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。
实验目的

## Slide 4: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
阻抗计算公式：
G B
三表法测量阻抗原理：
电压表——有效值U
电流表——有效值I
功率表——有功功率P
无功功率Q

## Slide 5: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
任务一：判断互感元件的同名端并测量互感系数
任务二：测量感性元件A与容性元件B的阻抗参数
任务三：分别测量A与B串联、A与B并联后的阻抗参数，并判断阻抗性质
感性元件A：
互感正串+51电阻
容性元件B：
4.7F电容 + 100电阻

## Slide 6: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
任务一：判断互感元件的同名端并测量互感系数
方法一：互感正反串
测量M大小：
测出U/I/P，计算与，
注意：
1、工频电压频率f=50Hz；2、互感元件有内阻
U1
U2
判断同名端；
取U1=U2，根据电流大小判断同名端
or

## Slide 7: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
任务一：判断互感元件的同名端并测量互感系数
方法二：互感电动势法
问题：如何判断同名端？
2
4
M

## Slide 8: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
任务二：测量感性元件A与容性元件B的阻抗参数
感性元件A：
互感正串+51电阻
容性元件B：
4.7F电容 + 100电阻
 | U(V) | I(mA) C=0.47uF |  | P(W) | Q(Var) | S（VA） | cos | 元件性质 | 计算Z
 |  | 未并C | 并C |  |  |  |  |  | 
元件A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
元件B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AB串 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AB并 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计算值

## Slide 9: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
任务三：分别测量A与B串联、A与B并联后的阻抗参数，并判断阻抗性质
 | U(V) | I(mA) C=0.47uF |  | P(W) | Q(Var) | S（VA） | cos | 元件性质 | 计算Z
 |  | 未并C | 并C |  |  |  |  |  | 
元件A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
元件B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AB串 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AB并 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计算值
并联小电容判断元件性质

## Slide 10: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
1、功率表的接法
“发电机端” 接线规则：
A：电流线圈串联接入，标有“*”号的电流端钮接至电源的一端，另一端接至负载。
B：电压线圈并联接入电路，标有“*”的电压线圈端钮接至电流线圈任一端，另一端则跨接到负载的另一端。
2、调压器的正确使用
接通电源前，调压器的手柄位置应归零
断开电源前，调压器的手柄位置也应归零
3、使用交流电路实验专用导线
电压线圈前接
电压线圈后接
实验中保持：电流<150mA
缓慢调节调压器的输出电压时，时刻观察电流表的示数
注意事项

## Slide 11: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
调压器回零
合上分开关
按下输电按钮
调压器回零
按下断电按钮
关掉分开关
拆线或改线
交流电源的保险管型号：1A
互感元件的保险管型号：0.2A

## Slide 12: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
添加测量量：MENU——MEASUREMENTS
显示切换：MENU——VIEW——ZOOM——4 RESULTS OR 14 RESULTS
分流器选择：MENU——INPUTS——SHUNTS——20A OR 1A 对应电流测量孔

## Slide 13: 实验四 交流参数与互感的测量——三表法
仿真任务：
在课程网站或学习通上观看交流单元教学视频

## Slide 14: 预习内容