## Slide 1
1.1 信号
1.2 信号的频谱
1.3 模拟信号和数字信号
1.4 放大电路模型
1.5 放大电路的主要性能指标
1 绪论

## Slide 2
1.1 信号
信号是信息的载体或表达形式
微音器输出的某一段信号的波形

## Slide 3
1.1 信号
电信号的电路表示
戴维宁
诺顿
转换
电压源等效电路
电流源等效电路

## Slide 4
1.2 信号的频谱
正弦信号
时域
频域

## Slide 5
方波信号
满足狄里赫利条件，展开成傅里叶级数
——直流分量
其中
——基波分量
——三次谐波分量
方波的时域表示
——基波角频率
1.2 信号的频谱

## Slide 6
方波的时域表示
幅度谱
方波信号
1.2 信号的频谱

## Slide 7
非周期信号
傅里叶变换：
非周期信号包含了所有可能的频率成分
离散频率函数
周期信号
连续频率函数
非周期信号
——截止角频率
气温波形
幅度频谱密度（示意图）
实际电路的处理能力是有限的
1.2 信号的频谱

## Slide 8
1.3 模拟信号和数字信号
处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。
模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。
数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

## Slide 9
信号源
负载
简化形式
需要供电电源；是双口网络。
电路中的电位参考基准点，定义为零电位。
接地符号“”的含义
也是输入、输出和电源的“共同端”。
1.4 放大电路模型
1. 信号放大时电路的一般构成

## Slide 10
1.4 放大电路模型
2. 放大电路增益形式
电压增益（电压放大倍数）
电流增益
互阻增益
互导增益
功率增益
增益分贝数表示
电压增益= 20lg|Av| dB
电流增益= 20lg|Ai | dB
功率增益= 10lgAp dB

## Slide 11
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型
放大电路是一个双口网络。从端口特性来研究放大电路，可将其等效成具有某种端口特性的等效电路。（此处均忽略了电抗元件的影响。）
输入端口特性可以等效为一个输入电阻
输出端口可以根据不同情况等效成不同的电路形式

## Slide 12
电压放大模型
——负载开路时的
电压增益
—— 放大电路的
输入电阻
—— 放大电路的
输出电阻
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型

## Slide 13
电压放大模型
由输出回路得
则电压增益为
由此可见
即负载的大小会影响增益的大小
要想减小负载的影响，则希望
理想情况
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型

## Slide 14
电压放大模型
在输入回路
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型
理想情况
有
要想减小衰减，则希望
即信号源内阻会导致输入信号衰减

## Slide 15
电流放大模型
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型
电流增益
互阻放大模型

## Slide 16
互导放大模型
1.4 放大电路模型
3. 放大电路模型
隔离放大模型

## Slide 17
1.5 放大电路的主要性能指标
1. 输入电阻
或

## Slide 18
1.5 放大电路的主要性能指标
2. 输出电阻
注意：输入、输出电阻为交流电阻

## Slide 19
1.5 放大电路的主要性能指标
3. 增益
反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。
其中
常用分贝（dB）表示。

## Slide 20
4. 频率响应
A.频率响应及带宽
电压增益可表示为
在输入正弦信号情况下，输出随输入信号频率连续变化的稳态响应，称为放大电路的频率响应。
或写为
其中
1.5 放大电路的主要性能指标

## Slide 21
其中
普通音响系统放大电路的幅频响应
3dB 频率点（半功率点）
3dB 频率点（半功率点）
直流放大电路的幅频响应
4. 频率响应
A.频率响应及带宽
1.5 放大电路的主要性能指标

## Slide 22
4. 频率响应
B.频率失真（线性失真）
1.5 放大电路的主要性能指标
当放大基波幅值的倍数大于放大二次谐波的倍数时，复合波形出现失真。
幅度失真：
放大电路对信号中不同频率分量的放大倍数不同而产生的失真。

## Slide 23
如果基波分量和二次谐波分量经放大电路产生不同的时延，则复合波形出现失真。
相位失真：
放大电路对信号中不同频率分量产生的时延不同而出现的失真。
幅度失真和相位失真通常都是同时发生的，它们统称为频率失真，也称为线性失真。
4. 频率响应
B.频率失真（线性失真）
1.5 放大电路的主要性能指标

## Slide 24
end
5. 非线性失真
1.5 放大电路的主要性能指标
由元器件非线性特性引起的失真。
非线性失真系数:
Vo1是输出电压信号基波分量的有效值，Vok是高次谐波分量的有效值，k为正整数。