## Slide 1
7 模拟集成电路
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
7.2 差分式放大电路
*7.3 带有源负载的差分式放大电路
7.4 集成运算放大器电路简介
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 2
7.1.1 MOSFET电流源
7.1.2 BJT电流源
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术

## Slide 3
7.1.1 MOSFET电流源
1. 镜像电流源
T1、T2的参数全同
只要满足 VGS > VTN
必有 VDS1 > VGS-VTN
T1一定工作在恒流区
又因为 VGS2 = VGS1 = VGS
T2漏极接负载构成回路后，只要满足VDS2 > VGS-VTN ，就一定工作在恒流区，且有

## Slide 4
7.1.1 MOSFET电流源
再根据
便可求出IO的电流值。
IO的电流值与负载无关。
负载在一定范围内变化时（保证VDS2 > VGS-VTN），IO的电流值将保持不变，反映出IO的恒流特性。
1. 镜像电流源

## Slide 5
7.1.1 MOSFET电流源
Qb
iDb
vDSb
Rd2
Rd
VDD
VDD
vDS
iD
Q
IDQ
VGSQ
VDSQ
Qa
iDa
vGSa
vDSa
Qb
iDb
vGSb
vDSb
VDD
vDS
iD
VGSQ
Rd
VDD
Q
IDQ
VDSQ
Qa
iDa
vDSa
Rd1
VDD
MOS管分别处于放大和恒流状态时的图解
放大时
恒流时
1. 镜像电流源

## Slide 6
7.1.1 MOSFET电流源
当器件具有不同的宽长比时
（=0）
动态电阻(交流电阻)
输出特性
代表符号
1. 镜像电流源

## Slide 7
7.1.1 MOSFET电流源
若用T3代替R，且T1~T3特性相同
T1~T3便可工作在恒流区
由于
所以
只要满足
输出电流为
若T2仅在宽长比上与T1和T3不同，则
1. 镜像电流源

## Slide 8
7.1.1 MOSFET电流源
2. 多路电流源电路
除宽长比外，T0~T3特性相同， T4、T5特性相同
需保证所有管子工作在恒流区

## Slide 9
7.1.1 MOSFET电流源
是电流源吗？
注意：N沟道耗尽型管的夹断电压VPN< 0
需保证
电流源内阻

## Slide 10
7.1.1 MOSFET电流源
7.1.2 BJT电流源
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术

## Slide 11
1. 镜像电流源
7.1.2 BJT电流源
IO在一定范围内与负载无关。
T1、T2的参数全同

## Slide 12
1. 镜像电流源
7.1.2 BJT电流源
动态电阻
一般ro在几百千欧以上

## Slide 13
2. 微电流源
7.1.2 BJT电流源
由于
很小，所以IC2也很小
ro≈rce2（1＋ ）
（参考射极偏置共射放大电路的输出电阻 ）

## Slide 14
3. 多路电流源
7.1.2 BJT电流源
T1、R1 和T4支路产生基准电流IREF
T1和T2、T4和T5构成镜像电流源
T1和T3，T4和T6构成了微电流源

## Slide 15
7 模拟集成电路
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
7.2 差分式放大电路
*7.3 带有源负载的差分式放大电路
7.4 集成运算放大器电路简介
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 16
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
7.2.2 BJT差分式放大电路
7.2.3 差分式放大电路的传输特性
7.2 差分式放大电路

## Slide 17
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
回顾
差模输入信号
vid = vP－vN
共模输入信号
vic =
则有
vP =
vN =
仅差模
仅共模
理想运放
要能够放大直流！

## Slide 18
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
共源放大电路
差分式放大电路
方便调整Q点
有稳定Q点作用
温度稳定性很好的电流源
其动态电阻为ro
但增益太小
——直接耦合
电路组成

## Slide 19
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
电路组成
两个输入端：vi1和vi2
两个输出端：vO1和vO2
工作方式：双入双出、双入单出、单入双出、单入单出
输入信号等效
源极耦合差分式放大电路
源极共用电流源支路
vi1 =
vi2 =

## Slide 20
两输入端中的共模信号大小相等，相位相同；
两输入端中的差模信号大小相等，相位相反。
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
电路组成
vi1 =
vi2 =

## Slide 21
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
直流通路
静态分析

## Slide 22
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
静态分析
再由
可求得 VGSQ
最后需要校验是否工作在恒流区
静态时有 vo＝VD1Q - VD2Q＝0
( Rd1=Rd2 =Rd )

## Slide 23
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
交流通路

## Slide 24
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
vi1和vi2大小相等，相位相反。is1的增加量等于is2的减小量，ro中无交流电流流过，vs = 0，意味着源极相当于对地短路。
表明在差模信号作用下，源极公共支路相当于短路。
差模信号作用情况

## Slide 25
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
等效的交流通路

## Slide 26
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
等效的交流通路
单边就是标准的共源电路，但输入信号是vid 。
若  0，
① 单端输出时的差模电压增益
只是相位相反(电路对称)
单端输出差模电压增益（T1漏极输出，Rd1=Rd2=Rd）
若由T2漏极输出，则

## Slide 27
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
等效的交流通路
若  0
① 单端输出时的差模电压增益
带RL时

## Slide 28
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
等效的交流通路
若  0，
② 双端输出时的差模电压增益
因 vi1 = -vi2，故 vo1 = -vo2
与共源放大电路的电压增益相同
增加的元器件贡献在哪里？
（Rd1=Rd2=Rd）

## Slide 29
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入差模信号时
等效的交流通路
② 双端输出时的差模电压增益
带RL时
若  0

## Slide 30
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
单端输入（不对称输入）时
等效的输入形式

## Slide 31
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
单端输入（不对称输入）时
结论：单端输入时的差模情况等效于双端输入，差模增益指标的计算与双端输入时相同。
单端输入时，必定伴随着共模信号的输入。
等效的输入形式
当仅考虑差模信号输入时，将两个共模信号源置零，即vic = 0，其结果与上述差模信号双端输入时完全相同。

## Slide 32
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时

## Slide 33
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时
交流通路

## Slide 34
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时
共模信号作用情况
vi1和vi2大小相等，相位相同。is1和is2同时等量增加或等量减小，ro中流过双倍的单边交流电流，vs  0。
将ro折算到T1和T2各自源极支路上，其阻值相当于原来的两倍。

## Slide 35
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时
源极公共支路等效后的交流通路

## Slide 36
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时
③ 单端输出时的共模电压增益
电路左右两边完全对称，可看作两个独立的共源放大电路，两边单端输出完全相同。
ro 是电流源的动态电阻（内阻）
无论由哪个漏极输出，共模输出电压总是与共模输入电压反相。
远小于差模增益
共模时有单端输入和双端输入之分吗？

## Slide 37
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
仅输入共模信号时
④ 双端输出时的共模电压增益
共模信号的输入使两管漏极电压有相同的变化
理想情况下有
共模增益

## Slide 38
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
温度变化和电源电压波动，都将使两个漏极电流产生变化，且变化大小和趋势相同。
其效果相当于在两个输入端加入了共模信号
当电路的共模增益为0或很小时，便可抑制由此产生的影响。
抑制共模信号的意义何在？
所谓零点漂移是指当放大电路在输入信号为零时，输出还有缓慢变化的电压产生，即输出电压偏离原来的起始点而上下飘动，简称零漂。

## Slide 39
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
⑤共模抑制比
增大静态偏置电流源的内阻
提高电路的对称性
双端输出，理想情况
单端输出
为有效提高差分式放大电路的共模抑制比，应如何设计电路参数？

## Slide 40
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
⑥输入电阻
由于MOS管的栅极是绝缘的，所以无论是差模信号的放大还是共模信号的放大，它们的输入电阻都约等于无穷大。BJT则不同。
差模输入电阻
共模输入电阻

## Slide 41
输出电阻无差模和共模之分
⑦输出电阻
双端输出 Ro = Rd1 + Rd2 = 2Rd
单端输出 Ro = Rd
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析

## Slide 42
⑧频率响应
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
动态小信号分析
由于是直接耦合放大电路，所以低频区增益不会衰减
差模电压增益的高频响应与共源电路类似
共模电压增益的高频响应与源极电流源的输出阻抗（内阻）特性有直接关系
共模抑制比的高频响应由差模增益和共模增益的高频响应共同决定

## Slide 43
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
为什么对差模信号放大和对共模信号放大不同？
差模
共模
双端输出
单端输出
对两类信号放大产生差异的关键点在哪儿？

## Slide 44
差分式放大电路的分析方法
静态、动态等与之前放大电路分析方法相同
动态分析时，利用叠加原理，将差模和共模分开分析是有效手段
7.2.1 MOSFET差分式放大电路

## Slide 45
差分式放大电路如图所示。分析下列输入和输出的相位关系：
反相
vO1与vi1
同相
vO2与vi1
同相
vO1与vi2
反相
vO2与vi2
反相
vo与vi1
同相
vo与vi2
？
思考题

## Slide 46
7.2 差分式放大电路
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
7.2.2 BJT差分式放大电路
7.2.3 差分式放大电路的传输特性

## Slide 47
7.2.2 BJT差分式放大电路
电路分析与MOSFET类似
差模电压和共模电压增益可由共射放大电路结论得到，两者的差别仅在分母中是否包含电流源动态电阻。
由于基极有电流，所以差模输入电阻和共模输入电阻都不是无穷大。

## Slide 48
7.2 差分式放大电路
7.2.1 MOSFET差分式放大电路
7.2.2 BJT差分式放大电路
7.2.3 差分式放大电路的传输特性

## Slide 49
7.2.3 MOSFET差分式放大电路的传输特性
根据
vid= vGS1- vGS2
可得传输特性曲线
iD1，iD2＝f（vid）

## Slide 50
纵轴归一化传输特性
7.2.3 MOSFET差分式放大电路的传输特性

## Slide 51
7 模拟集成电路
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
7.2 差分式放大电路
*7.3 带有源负载的差分式放大电路
7.4 集成运算放大器电路简介
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 52
*7.3.1 带有源负载的MOSFET差分式放大电路
1. 基本电路
2. 静态分析

## Slide 53
*7.3.1 带有源负载的MOSFET差分式放大电路
3. 动态指标
输入差模电压时的交流通路
id3 = id1
id1= gmvid /2
id4= id1= gmvid /2
id2= - gmvid /2

## Slide 54
*7.3.1 带有源负载的MOSFET差分式放大电路
3. 动态指标
  0时，可得T2、 T4支路的小信号等效电路
id3 = id1
id1= gmvid /2
id4= id1= gmvid /2
id2= - gmvid /2

## Slide 55
3. 动态指标
*7.3.1 带有源负载的MOSFET差分式放大电路
  0时，可得T2、 T4支路的小信号等效电路
节点d2（d4）的KCL方程为
若接负载 RL，则电压增益为
得差模电压增益
其中
带有源负载的差分放大电路单端输出的差模电压增益不再是双端输出增益的一半，而是与双端输出电压增益相同，即单端输出等效于双端输出。

## Slide 56
3. 动态指标
*7.3.1 带有源负载的MOSFET差分式放大电路
  0时，可得T2、 T4支路的小信号等效电路
以上分析结果的前提条件是假设T1 ~T4的互导相同，即
Kn1＝Kn2＝Kp3＝Kp4＝K
gm1＝gm2＝gm3＝gm4＝gm
电路的共模电压增益仍然很小，共模抑制很高
参数不同时，结果将有所变化

## Slide 57
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
7.2 差分式放大电路
*7.3 带有源负载的差分式放大电路
7.4 集成运算放大器电路简介
7.5 运放主要参数和相关应用问题
7 模拟集成电路

## Slide 58
7.4.1 两级CMOS运算放大器
7.4.2 全差分运算放大器
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
7.4 集成运算放大器电路简介

## Slide 59
7.4.1 两级CMOS运算放大器
1. 电路结构及工作原理

## Slide 60
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
设 gm1 = gm2 = gm
则差分式输入级电压增益
总电压增益
Av = Av1·Av2
Av2= vo/ v gs7
= - gm7(rds7 //rds8)
第二级电压增益
将参数代入计算得
Av = 40804（ 92.2 dB ）
小信号差模电压增益

## Slide 61
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
共模抑制比
取决于差分式输入级的共模抑制比。通常可以达到80dB以上。

## Slide 62
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入电阻
差模、共模输入电阻均为无穷大

## Slide 63
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输出电阻
Ro=rds7 // rds8

## Slide 64
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入失调电压
vP=vN=0时
应该有 vO=0
实际常有 vO0
VIO是导致运放电路零点漂移的重要原因
在输入端加校正电压VIO，使vO=0。
VIO——失调电压
温度也会影响VIO

## Slide 65
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入偏置电流和失调电流
输入端有电流吗？
为了防止静电和过压损坏MOS管的绝缘栅极，大多数CMOS运算放大器在输入端都增加了保护二极管。

## Slide 66
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入偏置电流和失调电流
为了防止静电和过压损坏MOS管的绝缘栅极，大多数CMOS运算放大器在输入端都增加了保护二极管。

## Slide 67
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入偏置电流和失调电流
vP=vN=0时，由于二极管的漏电流不完全相等，从而使两输入端有电流IBP和IBN。
定义：
IIB= (IBP+IBN)/2 ——偏置电流
IIO= |IBP-IBN| ——失调电流
输入端内是BJT时必有电流

## Slide 68
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输入偏置电流和失调电流
能正常工作吗？
改进
同相输入端的直流通路是断开的，MOS管的栅极没有合适的偏置，电路无法建立合适的Q点。
Ri
输入电阻会减小

## Slide 69
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
共模输入电压范围
共模输入电压
vic= (vP + vN)/2  vP  vN  vi
当vic增大，使T1、T2的源极电压
升高(因ID6恒定, ID1= ID2, 故VGS基本不变)，|vDS6|减小，导致T6工作点进入夹断点轨迹时（|vDS6|min=|VGS6Q-VTP6|），vic达到最大值：
Vicmax = VDD -|vDS6|min-|VGS1Q|= VDD -|VGS6Q- VTP6|-|VGS1Q|

## Slide 70
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
共模输入电压范围
当vic减小，使T1、T2的源极电压降低，|vDS1|和|vDS2|减小，导致T1和T2工作点进入夹断点轨迹时，vic达到最小值。计算单边即可。
此时的T1有
VDS1pop =VGS1Q-VTP1
则 VGD1min=VGS1Q-VDS1pop=VTP1
由于iD3=ID3Q不变，所以vDS3 =VDS3Q =VGS3Q也不变，则
Vicmin = -VSS +VDS3Q+VGD1min= -VSS +VGS3Q+VTP1

## Slide 71
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
输出电压摆幅
Vomax = VDD -|VDS8pop|
 VDD -|VGS8Q -VTP8|
Vomin = -VSS +VDS7pop
 -VSS + VGS7Q -VTN7

## Slide 72
7.4.1 两级CMOS运算放大器
2. 电路性能指标
频率响应
Cc会有较大的密勒等效电容，减小了带宽。
直接耦合电路低频区的增益不会衰减，可以放大直流信号。
早期产品MC14573

## Slide 73
7.4.1 两级CMOS运算放大器
7.4.2 全差分运算放大器
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
7.4 集成运算放大器电路简介

## Slide 74
7.4.2 全差分型运算放大器
与标准运放的差别
有2个互逆的输出端
有1个输出共模电压控制端VOC(set)
应用时需要两条完全对称的反馈通路

## Slide 75
7.4.1 两级CMOS运算放大器
7.4.2 全差分运算放大器
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
7.4 集成运算放大器电路简介

## Slide 76
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器
外接调零电阻

## Slide 77
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器

## Slide 78
简化电路
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器

## Slide 79
7.4.1 两级CMOS运算放大器
7.4.2 全差分运算放大器
7.4.3 BJT型LM741集成运算放大器
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
7.4 集成运算放大器电路简介

## Slide 80
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
简化电路
发射极作为反相输入端，输入电阻较小，不再具有虚断特征。
对地的等效电阻为req
vO=iqreq
互阻增益
vP=vN

## Slide 81
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
简化电路
vO=iqreq
互阻增益
vP=vN

## Slide 82
7.4.4 电流反馈集成运算放大器
应用
相比标准运放，电流反馈运放不遵循增益带宽积为常数的规律。它特别适合高频、宽带信号的放大。
当rin<<R1//Rf时，有
又因为
所以
若Rf <<req，则

## Slide 83
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
7.2 差分式放大电路
*7.3 带有源负载的差分式放大电路
7.4 集成运算放大器电路简介
7.5 运放主要参数和相关应用问题
7 模拟集成电路

## Slide 84
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 85
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
1. 输入失调电压VIO
2. 输入偏置电流IIB
3. 输入失调电流IIO
（1）输入失调电压温漂VIO / T
（2）输入失调电流温漂IIO / T
4. 温度漂移

## Slide 86
输入信号为零时
应有
但由于失调电压、失调电流、偏置电流的存在使输出电压不为0。
为什么需要这个电阻？
为什么需要这个电阻？
失调电压VIO、失调电流IIO和偏置电流IIB带来的误差
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）

## Slide 87
失调电压VIO、失调电流IIO和偏置电流IIB带来的误差
输入为零时的等效电路
解得误差电压
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）

## Slide 88
失调电压VIO、失调电流IIO和偏置电流IIB带来的误差
当 R2 = R1//Rf 时，可以消除偏置电流IIB引起的误差，此时
引起的误差仍存在。
R2=R1//Rf常称为输入端电阻平衡条件
（1＋Rf /R1）和Rf 越大，VIO和IIO引起的输出误差电压也越大。
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）

## Slide 89
关于调零
调零补偿
调零电路
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）

## Slide 90
741中的调零电路

## Slide 91
调零补偿
由于目前高精度运放的VIO、 IIO 、 IIB都非常小，所以大都不再提供调零端了。
反相端加入补偿电路
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
上述的调零方法都无法消除因温度变化由ΔVIO/ΔT和ΔIIO/ΔT引起的输出误差。
关于调零

## Slide 92
接入电阻R2有何作用？
R2如何取值？
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
如果IIB(R1//Rf)在输出误差中所占比例无足轻重，就无需添加R2，否则反而会引入更多的噪声。
关于输入端的平衡电阻

## Slide 93
VIO、IIO和IIB对积分电路的影响
实际常用的积分电路
换成电容C，则
时间越长，误差越大，且易使输出进入饱和状态。
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）

## Slide 94
对电容充电完成后等效于开环状态，运放无法工作在线性区。
有Rf 时
无Rf 时
对电容充电完成后等效于反相放大电路，可以使运放工作在线性区。
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
VIO、IIO和IIB对积分电路的影响
当然，接入Rf会带来运算误差

## Slide 95
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 96
7.5.2 差模特性
1. 开环差模电压增益Avo和带宽BW
开环差模电压增益Avo
开环带宽BW (fH)
单位增益带宽 BWG (fT)
741型运放Avo的频率响应
目前高速运放要求fT > 50MHz，如AD801的fT＝800 MHz。宽带运放如OPA657C（FET输入级）Avo·fH＝1600 MHz。
0dB以上斜线部分有增益带宽积为常数，即
APfP = fT
P
增益为AP
频率为 fP

## Slide 97
7.5.2 差模特性
2. 差模输入电阻rid和输出电阻ro
BJT输入级的运放rid一般在几百千欧到数兆欧
MOSFET为输入级的运放rid＞1011Ω
超高输入电阻运放rid＞1013Ω、IIB≤0.040pA
一般运放的ro＜200Ω，而超高速AD9610的ro＝0.05Ω。
3. 最大差模输入电压Vidmax
指集成运放的反相和同相输入端之间所能承受的最大电压值。
最大差模输入电压超出电源电压零点几伏

## Slide 98
7.5.2 差模特性
4. 最大输出电压Vomax（输出摆幅）
目前很多运放的最大输出电压可接近电源电压，即RRO（Rail-to-Rail Output）输出特性，可大幅提高电源效率，有利于低压电源或电池供电的应用。
具有RRO特性的运放一般只适合于较大负载电阻的微功率电路。
5. 最大输出电流Iomax
指在保证一定输出电压下的输出端最大电流，包括拉电流和灌电流，常用正负号区别。
因为Iomax与输出电压有关，所以很多数据手册中用输出短路电流Isc代替。
一般运放的Isc在几十至上百mA。

## Slide 99
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 100
1. 共模抑制比KCMR和共模输入电阻ric
7.5.3 共模特性
一般通用型运放KCMR为80～120 dB，高精度运放可达140dB，ric≥100MΩ。
2. 最大共模输入电压Vicmax
运放作为电压跟随器时，使输出电压产生1%跟随误差的共模输入电压幅值。有些运放可达到正、负电源电压值，称为RRI（Rail -to-Rail Input）输入特性，即
VicmaxV+， -Vicmax  V－。

## Slide 101
具有RRO和RRI特性运放的优势
低电源电压下两种运放的电压摆幅
轨到轨运放
非轨到轨运放
运放的饱和压降
运放的饱和压降
7.5.3 共模特性
vO
vO

## Slide 102
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 103
7.5.4 大信号动态特性
1. 转换速率SR（Slew Rate）
即
也称为“压摆率”，放大电路在闭环状态下，输入为大信号（例如阶跃信号）时，输出电压对时间的最大变化速率。
若信号为 vi＝Vimsin2ft
则运放的SR必须满足 SR ≥ 2πfmaxVom
SR通常取绝对值

## Slide 104
7.5.4 大信号动态特性
2. 全功率带宽BWP
运放输出最大峰值电压时允许的最高频率，即
SR和BWP是大信号和高频信号工作时的重要指标
一般通用型运放SR在1V/s以下，741的SR= 0.5V/s
高速运放要求SR>30V/s以上。
目前超高速的运放如AD9610的SR > 3500V/s。

## Slide 105
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 106
7.5.5 电源特性
1. 电源电压抑制比KSVR
衡量电源电压波动对输出电压的影响
2. 静态功耗PV
当输入信号为零时，运放消耗的总功率
PV＝VCCICO＋VEEIEO
电源电压范围、最大耗散功耗PCO等
极限参数：
另外还有噪声特性等

## Slide 107
7.5.1 输入直流误差特性（输入失调特性）
7.5.2 差模特性
7.5.3 共模特性
7.5.4 大信号动态特性
7.5.5 电源特性
7.5.6 运放在单电源下工作
7.5 运放主要参数和相关应用问题

## Slide 108
关键是将输出端的静态电压设置为电源电压的一半
对称的双电源工作
单电源工作
7.5.6 运放在单电源下工作

## Slide 109
能否将输出端的静态电压设置在VCC/2处？
741简化电路
7.5.6 运放在单电源下工作

## Slide 110
接入C1和C2避免信号源和负载影响静态工作点
设置输出静态电压
阻容耦合反相放大电路
vi 是正负对称的信号
7.5.6 运放在单电源下工作

## Slide 111
直流通路
交流通路
对 vP是电压跟随
7.5.6 运放在单电源下工作
阻容耦合反相放大电路

## Slide 112
交流同相放大电路
直流通路
交流通路
输入电阻有限
Ri
vi 是正负对称的信号
交流电压增益为
7.5.6 运放在单电源下工作

## Slide 113
高输入阻抗交流同相放大电路
直流通路
交流通路
Ri
vn  vp，输入端电流极小
交流电压增益为
7.5.6 运放在单电源下工作
输入电阻大大提高
ii0

## Slide 114
直接耦合反相放大电路
电阻应满足关系：
此时输出电压
vO与vI的变化关系
直流偏移
反相放大
vi 是正负对称的信号
7.5.6 运放在单电源下工作

## Slide 115
须选用具有RRIO特性的运放
7.5.6 运放在单电源下工作
vI为单极性电压信号时

## Slide 116
7.5.6 运放在单电源下工作
“浮地”工作方式
iZmin  iR+iL+iF  iZmax
要求“浮地”与电源地之间对信号来说必须具有低阻特性，理想情况其阻抗为零。
交流通路
end