## Slide 1
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性
8 反馈放大电路

## Slide 2
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 3
8.1.1 反馈的基本概念
1. 什么是反馈
将放大电路输出量（电压或电流）的一部分或全部，通过某种电路（称为反馈网络）送回到输入回路的过程。
反馈是信号的反向传输过程，体现了输出信号对输入信号的反作用。
反馈通路——信号反
向传输的渠道
开环 ——无反馈通路
闭环 ——有反馈通路

## Slide 4
8.1.1 反馈的基本概念
1. 什么是反馈
A = xO/xID 开环增益
F = xF/xO 反馈系数
Af = xO/xI 闭环增益
输出信号
反馈放大电路的输入信号
反馈信号
基本放大电路的输入信号（净输入信号）

## Slide 5
8.1.1 反馈的基本概念
2. 信号传输的单向化
正向传输：
信号由输入到输出的传输
反向传输：
信号由输出到输入的传输

## Slide 6
8.1.1 反馈的基本概念
2. 信号传输的单向化
在基本放大电路内也存在信号的反向传输（如BJT的H参数小信号模型中的受控源hrevce），但与反馈网络相比，这种反向传输作用非常微弱，也都忽略不计。
信号在基本放大电路中的反向传输
信号在反馈网络中的正向传输
因为反馈网络一般由无源元件组成，没有放大作用，与放大电路的正向传输相比可以忽略。

## Slide 7
8.1.1 反馈的基本概念
判断电路是否存在反馈通路

## Slide 8
8.1.1 反馈的基本概念
判断电路是否存在反馈通路
反馈通路（本级）
反馈通路（本级）
反馈通路（级间）

## Slide 9
8.1.1 反馈的基本概念
判断电路是否存在反馈通路
反馈通路（级间）
理论上，电源线和地线不能作为反馈通路

## Slide 10
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 11
8.1.2 直流反馈与交流反馈
根据反馈到输入端的信号是交流，还是直流，或同时存在，来进行判别。
交流被电容短路
无法送回输入端
直流被电容隔断
无法送回输入端
直流反馈
交流反馈

## Slide 12
8.1.2 直流反馈与交流反馈
直流反馈

## Slide 13
8.1.2 直流反馈与交流反馈
交、直流反馈
直流反馈

## Slide 14
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 15
8.1.3 正反馈与负反馈
正反馈：输入量不变时，引入反馈后输出量变大了。
负反馈：输入量不变时，引入反馈后输出量变小了。
从输出端看
从输入端看
正反馈：引入反馈后，使净输入量变大了。
负反馈：引入反馈后，使净输入量变小了。
净输入量可以是电压，也可以是电流。

## Slide 16
8.1.3 正反馈与负反馈
判别方法：瞬时极性法。即在电路中，从输入端开始，沿着
信号流向，标出某一时刻有关节点电压变化的斜率
（正斜率或负斜率，用“+”、“-”号表示）。
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
净输入量减小
(+)
(+)
(-)
(-)
净输入量增大
负反馈
正反馈
反馈通路
反馈通路

## Slide 17
8.1.3 正反馈与负反馈
净输入量减小
级间反馈通路
(+)
(-)
(-)
(+)
级间负反馈
(+)
(+)

## Slide 18
8.1.3 正反馈与负反馈
（1）正确划分出基本放大电路和反馈网络；
（2）运用瞬时极性法时，一定要沿着信号传输方向依次标注极性，即从基本放大电路的输入到输出，再从反馈网络回到输入；
（3）一定要熟知各种基本放大电路（如共源、共漏、共栅、共射、共基、共集电路，差分放大电路及运算放大器等）输出信号与输入信号间的相位关系；
（4）正确确定净输入量的位置。
判断反馈极性时，注意：

## Slide 19
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 20
8.1.4 串联反馈与并联反馈
由反馈网络在放大电路输入端的连接方式判定
串联
并联
串联：输入以电压形式求和（KVL） -vi+vid+vf=0 即 vid=vi- vf
并联：输入以电流形式求和（KCL） ii-iid-if=0 即 iid=ii-if

## Slide 21
8.1.4 串联反馈与并联反馈
并联：反馈量xf和输入量xi接于同一输入端。
串联：反馈量xf和输入量xi接于不同的输入端。
判断串、并联反馈的更快捷的方法

## Slide 22
8.1.4 串联反馈与并联反馈
串联反馈
串联反馈

## Slide 23
8.1.4 串联反馈与并联反馈
并联反馈
串联反馈

## Slide 24
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 25
电压反馈与电流反馈由反馈网络在放大电路输出端的取样对象决定
电压反馈：反馈信号xf和输出电压成比例，即xf=Fvo
电流反馈：反馈信号xf与输出电流成比例，即xf=Fio
8.1.5 电压反馈与电流反馈
并联结构
串联结构

## Slide 26
8.1.5 电压反馈与电流反馈
判断方法：负载短路法
将负载短路，反馈量仍然存在——电流反馈。
将负载短路（未接负载时输出对地短路），反馈量为零——电压反馈。
反馈通路
反馈通路
电压反馈
电流反馈

## Slide 27
8.1.5 电压反馈与电流反馈
反馈通路
电压反馈

## Slide 28
8.1.5 电压反馈与电流反馈
反馈通路
电流反馈

## Slide 29
8.1.5 电压反馈与电流反馈
电压负反馈的反馈控制作用
RL
vo
xf 
xid 
vo
电压负反馈稳定输出电压
xf=Fvo ， xid= xi－xf

## Slide 30
8.1.5 电压反馈与电流反馈
电流负反馈的反馈控制作用
RL 
io
xf 
xid 
io
电流负反馈稳定输出电流
xf=Fio ， xid= xi－xf

## Slide 31
8.1.1 反馈的基本概念
8.1.2 直流反馈与交流反馈
8.1.3 正反馈与负反馈
8.1.4 串联反馈与并联反馈
8.1.5 电压反馈与电流反馈
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
8.1 反馈的基本概念与分类

## Slide 32
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
由此可组成四种组态：
输入端：
输出端：
电压串联
电压并联
电流串联
电流并联
反馈网络在放大电路输入端的连接分为串联和并联两种方式。
反馈信号在输出端分为电压取样和电流取样两种方式。

## Slide 33
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
1. 电压串联负反馈放大电路（电压放大器）
输入以电压形式求和（KVL）： vid=vi- vf
稳定输出电压
特点：
电压控制的电压源（VCVS），电压/电压转换

## Slide 34
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
1. 电压串联负反馈放大电路（电压放大器）

## Slide 35
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
2. 电压并联负反馈放大电路（互阻放大器）
输入以电流形式求和（KCL）： iid=ii-if
稳定输出电压
电流控制的电压源（CCVS），电流/电压转换
特点：

## Slide 36
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
2. 电压并联负反馈放大电路（互阻放大器）

## Slide 37
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
3. 电流串联负反馈放大电路（互导放大器）
输入以电压形式求和（KVL）： vid=vi- vf
稳定输出电流
电压控制的电流源（VCCS），电压/电流转换
特点：

## Slide 38
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
3. 电流串联负反馈放大电路（互导放大器）

## Slide 39
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
4. 电流并联负反馈放大电路（电流放大器）
输入以电流形式求和（KCL）： iid=ii-if
稳定输出电流
电流控制的电流源（CCCS），电流/电流转换
特点：

## Slide 40
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
4. 电流并联负反馈放大电路（电流放大器）

## Slide 41
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
不同反馈的影响及特点
电压负反馈：稳定输出电压，具有恒压特性
串联反馈：输入端电压求和（KVL）
电流负反馈：稳定输出电流，具有恒流特性
并联反馈：输入端电流求和（KCL）
电压串联
电压并联
电流串联
电流并联
电压控制的电压源
电压/电压转换
电流控制的电压源
电流/电压转换
电压控制的电流源
电压/电流转换
电流控制的电流源
电流/电流转换
（压控）
（流控）
（电压源）
（电流源）
正反馈：增大增益，易使系统不稳定，很少用
负反馈：减小增益，还有其它好处

## Slide 42
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
本级反馈
电压串联负反馈
本级反馈
电压并联负反馈
级间反馈
电压并联负反馈
例

## Slide 43
输出短路时输出回路的交流通路
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
并联反馈
电压反馈
电压并联负反馈
例

## Slide 44
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
串联负反馈
信号源对反馈效果的影响
vid = vi -vf
则vi最好为恒压源，即信号源内阻Rs越小越好。
要想反馈效果明显，就要求vf变化能有效引起vid的变化。
从另一角度看，对于电压信号源，引串联负反馈效果更好。
（压控）

## Slide 45
并联负反馈
iid = ii -if
则ii最好为恒流源，即信号源内阻Rs越大越好。
要想反馈效果明显，就要求if变化能有效引起iid的变化。
从另一角度看，对于电流信号源，引并联负反馈效果更好。
（流控）
8.1.6 负反馈放大电路的四种组态
信号源对反馈效果的影响

## Slide 46
8 反馈放大电路
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 47
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
开环增益
反馈系数
闭环增益
因为
所以
已知
闭环增益的一般表达式
即
（1+AF）称为反馈深度
AF称为环路增益

## Slide 48
一般负反馈
反馈深度则表示为
深度负反馈
一般情况下，A是频率的函数，F有时也是频率的函数。当考虑信号频率的影响时，Af、A和F分别用 、 和 表示。
即
此时有
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
引入负反馈时，AF为正实数，xf与xi相位相同。
自激振荡
xf与xi相位相反，反馈已从原来的负反馈变成了正反馈。
(3) 当 时，
环路增益 产生−180附加相移，
时，

## Slide 49
信号量或信号传递比
反馈组态
电压串联
电流并联
电压并联
电流串联
Av=vo/vid
Ai=io/iid
F=xf/xo
Fv=vf/vo
Fi=if/io
Avf=vo/vi
功能
vi控制vo，电压放大
ii控制io，电流放大
xo
xi、xf、xid
Af=xo/xi
负反馈放大电路中各种信号量的含义
A=xo/xid
vo
io
vi、vf、vid
ii、if、iid
ii控制vo，电流转换为电压
vi控制io，电压转换为电流
vo
io
vi、vf、vid
ii、if、iid

## Slide 50
8 反馈放大电路
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 51
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.5 扩展带宽
8.3 负反馈对放大电路性能的影响

## Slide 52
根据
即闭环增益相对变化量比开环减小了1+AF
另一方面，在深度负反馈条件下
即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时，闭环增益将有很高的稳定性。
负反馈的组态不同，稳定的增益不同（Avf 、Arf 、Agf 、Aif）
8.3.1 提高增益的稳定性
求导可得
闭环增益相对变化量
闭环增益相对变化量

## Slide 53
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.5 扩展带宽

## Slide 54
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
开环
设 F=0.099
闭环

## Slide 55
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.5 扩展带宽

## Slide 56
8.3.3 抑制反馈环内噪声
开环输出电压信噪比
等效噪声
无噪声前置放大
闭环输出电压信噪比
信噪比提高了

## Slide 57
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.5 扩展带宽

## Slide 58
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
1. 对输入电阻的影响
串联负反馈
开环输入电阻 Ri = vid/ii
因为 vf = F·xo xo = A·vid
闭环输入电阻 Rif = vi/ii
所以 vi = vid+vf = (1+AF ) vid
闭环输入电阻 Rif= vi/ii
引入串联负反馈后，输入电阻增大了。

## Slide 59
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
1. 对输入电阻的影响
并联负反馈
闭环输入电阻
引入并联负反馈后，输入电阻减小了。
注意: 反馈对输入电阻的影响仅限于环内，对环外不产生影响。

## Slide 60
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
2. 对输出电阻的影响
电压负反馈
闭环输出电阻
而 xid= - xf= -Fvt
所以
引入电压负反馈后，输出电阻减小了。
忽略反馈网络对it的分流

## Slide 61
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
2. 对输出电阻的影响
电流负反馈
闭环输出电阻
引入电流负反馈后，输出电阻增大了。
注意: 反馈对输出电阻的影响仅限于环内，对环外不产生影响。

## Slide 62
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.2 减小反馈环内非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.5 扩展带宽

## Slide 63
8.3.5 扩展带宽
1. 闭环增益的带宽
基本放大电路的高频响应
比开环时增加了
为基本放大电路通带增益
根据闭环增益表达式有
（设反馈网络为纯阻网络）
——与频率无关的闭环通带增益
其中
——闭环上限频率
同理可得
比开环时减小了
——闭环下限频率
引入负反馈后，放大电路的通频带展宽了

## Slide 64
8.3.5 扩展带宽
2. 增益带宽积
开环幅频响应
闭环幅频响应
闭环幅频响应
设反馈网络是纯电阻网络
放大电路的增益-带宽积为常数（-20 dB/十倍频的增益衰减斜率，标准运算放大器就具有这样
闭环增益−带宽积
开环增益−带宽积
的幅频响应）

## Slide 65
8.3.5 扩展带宽
3. 电流反馈型运放的闭环带宽
常有rin<<R1//Rf，即vNvP=vi
只要 Rf << req

## Slide 66
8.3.5 扩展带宽
3. 电流反馈运放的闭环带宽
固定Rf改变R1时的闭环增益幅频响应
电阻值的选取要满足rin<<R1//Rf和Rf <<req
增益带宽积不为常数

## Slide 67
8.3.5 扩展带宽
与标准运放的闭环带宽比较
固定Rf改变R1时的闭环增益幅频响应
其中开环带宽fH仅取决于运放内部电路参数
标准运放

## Slide 68
要稳定直流量——
引入直流负反馈
要稳定交流量——
引入交流负反馈
要稳定输出电压——
引入电压负反馈
要稳定输出电流——
引入电流负反馈
要增大输入电阻——
引入串联负反馈
要减小输入电阻——
引入并联负反馈
要增大输出电阻——
引入电流负反馈
要减小输出电阻——
引入电压负反馈
为改善性能引入负反馈的一般原则
将电压信号变换为电流信号——
引入电流串联负反馈
将电流信号变换为电压信号——
引入电压并联负反馈
将电压信号变换为电压信号——
引入电压串联负反馈
将电流信号变换为电流信号——
引入电流并联负反馈
对于电压信号源——
引串联负反馈效果更明显
对于电流信号源——
引并联负反馈效果更明显

## Slide 69
8 反馈放大电路
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 70
1. 深度负反馈的特点
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
即，深度负反馈条件下，闭环增益只与反馈网络有关
( 1+AF ) >>1 时
又因为
代入上式
得 xf  xi
净输入量近似等于零
由此可得深度负反馈条件下，基本放大电路“两虚”的概念
xid = xi - xf  0

## Slide 71
1. 深度负反馈的特点
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
虚短
虚断
虚短
虚断
并联负反馈，输入端电流求和
vid= vi - vf  0
iid= ii - if  0
vid= iid ri  0
串联负反馈，输入端电压求和
深度负反馈条件下
xid= xi - xf  0

## Slide 72
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
深度负反馈引出的虚短和虚断，不再限于集成运放中应用
深度负反馈条件下
闭环增益只与反馈网络有关
之前的运放基本放大电路的结论正是这一结果的体现
运放的同相放大
反相放大
# 如何满足深度负反馈条件？
# 既然深度负反馈条件下，闭环增益只与反馈网络有关，那么是否意味着基本放大电路的增益A已经无关紧要了？

## Slide 73
(1) 找出信号放大通路和反馈通路
(2) 用瞬时极性法判断正、负反馈
(3) 判断交、直流反馈
(4) 判断反馈组态
(5) 标出输入量、输出量及反馈量
(6) 估算深度负反馈条件下电路的 F、Af 、Avf
（常常利用虚短和虚断直接列表达式求解。）
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
2. 一般分析步骤

## Slide 74
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
电压串联负反馈
反馈系数
实际上该电路就是第2章介绍的同相比例放大电路，此处结果与第2章所得结果相同。
设电路满足深度负反馈条件，试写出该电路的闭环电压增益表达式。
解：
根据虚短、虚断
闭环增益
（就是闭环电压增益）

## Slide 75
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
电流并联负反馈
有
设电路满足深度负反馈条件，试计算它的闭环电流增益，并定性分析它的输入电阻。
解：
根据虚短、虚断
闭环电流增益
注意，结果与图中所标电流的参考方向有关。
考虑到 ii 0 和 vi = vn≈0，
所以 Rif ≈vi/ii≈0

## Slide 76
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
电压串联负反馈
设电路满足深度负反馈条件，试写出该电路的闭环电压增益表达式。
解：
根据虚短、虚断
闭环电压增益
vi
vf

## Slide 77
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
（1）电流串联负反馈
某多级放大电路的交流通路如图8.4.4所示。（1）试判断电路中级间反馈的组态和极性；（2）若电路满足深度负反馈条件，试求电路的闭环电压增益。
解：
（2）根据虚短、虚断可列出方程
得闭环电压增益
(忽略T1的射极电流)

## Slide 78
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
交流通路如图所示。假设电路满足深度负反馈条件。（1）求闭环增益；（2）求闭环电压增益。
（1）电流串联负反馈
解：
（2）根据虚短、虚断可列出方程

## Slide 79
3. 分析举例
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
（2）求闭环电压增益
解：

## Slide 80
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
深度负反馈条件下
近似计算产生的相对误差：
( |1+AF | >>1，或G = AF >>1，G ——环路增益)
即环路增益直接影响着误差的大小，环路增益越大，误差越小。
设
4. 近似计算带来的误差
注：此处忽略了频率变化导致A减小带来的影响

## Slide 81
8 反馈放大电路
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 82
8.5 反馈放大电路设计
自学

## Slide 83
8 反馈放大电路
8.1 反馈的基本概念与分类
8.2 负反馈放大电路增益的一般表达式
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.4 深度负反馈条件下的近似计算
8.5 负反馈放大电路设计
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 84
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件
*8.6.2 自激振荡的消除——频率补偿
8.6 负反馈放大电路的稳定性

## Slide 85
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件
1. 产生自激振荡的原因
在高频区或低频区产生的附加相移达到180，使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈，当满足了一定的幅值条件时，便产生自激振荡。
将通频带上、下限频率附近以及通带外产生的相移称为放大电路的附加相移。
自激振荡是指，在没有任何输入信号的情况下，放大电路的输出端仍会连续不断地产生某种频率的输出波形。

## Slide 86
1. 产生自激振荡的原因
实际上，自激振荡与是否有信号输入并无关系，因为信号的频率通常落在放大电路的通频带内。
自激振荡的“信源”来自电路中各种元器件的噪声和外部干扰。它们广泛分布在放大电路的通带内外。
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件

## Slide 87
2. 自激振荡的条件
自激振荡
即
又
得自激振荡条件
幅值条件
相位条件（附加相移）
注：输入端求和的相位（-1）不包含在内
闭环增益
k是满足条件的某角频率
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件

## Slide 88
3. 稳定工作的条件
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件
或
其中
Gm——幅值裕度，一般要求Gm ≥ 10dB
m——相位裕度，一般要求m ≥ 45
（保证可靠稳定，留有余地）
写成等式，且幅值用分贝数表示时
或

## Slide 89
或
或
当反馈网络为纯电阻网络时， f = 0。
一般要求Gm ≥ 10dB
m ≥45
3. 稳定工作的条件
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件
环路增益的频率响应

## Slide 90
环路增益的幅频响应写为
一般
与频率无关，
则
的幅频响应是一条水平线
利用波特图分析
关键作出
的幅频响应和相频响应波特图
水平线
的交点为
即该点满足
。
。
。
，
4. 负反馈电路的稳定性分析
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件

## Slide 91
(2) 作
水平线
判断稳定性方法
(1) 作出
的幅频响应和相频响应波特图
在水平线
的交点作垂线交相频响应曲线的一点
(3) 判断两线交点对应的相位是否满足相位裕度（m  45）
若该点
满足相位裕度，稳定；否则不稳定。
在相频响应的
点处作垂线交 于P点。
或
若P点在 水平线之下（ ），稳定；否则不稳定
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 92
例 已知某直接耦合基本放大电路的频率响应波特图如图所示。它有三个转折频率： 105Hz、106Hz和107Hz，产生的附加相移最大达到-270°。在放大电路中引入负反馈，问：（1）反馈系数F1=3×10-5时，反馈放大电路是否能稳定工作？（2）反馈系数F2=10-4时，反馈放大电路是否能稳定工作？ （3）反馈系数大于 10-4时，情况又怎样？
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 93
基本放大电
P1
反馈系数为F1时
负反馈放大电路稳定
=90 ≥45
解：
（1） F1=3×10-5
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 94
P1
P2
反馈系数为F2时
刚刚满足相位裕度最小值，负反馈放大电路稳定。
=45
解：
（2）F2=10-4
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 95
P1
P2
由（2）可知反馈系数为F2时已达临界值，若再增大，则电路将不稳定。
解：（3）
可见，F越大，反馈深度越深，
越下移，越容易产生自激。
水平线
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 96
推论：
交点在
的斜率为-20dB/十倍频处，放大电路是稳定的。
P1
P2
4. 负反馈电路的稳定性分析

## Slide 97
8.6 负反馈放大电路的稳定性
8.6.1 负反馈放大电路的自激振荡及稳定工作的条件
*8.6.2 自激振荡的消除——频率补偿

## Slide 98
*8.6.2 自激振荡的消除——频率补偿
1. 一般性频率补偿的思路
根据推论，电阻网络反馈构成的
与
在
的斜率为-20dB/十倍频处，放大电路是稳定的。
交
所以，如果通过频率补偿，将 曲线横轴以上的部分，均变为-20dB/十倍频的斜率，那么，放大电路总是稳定的。
思路：0 分贝水平线上增益A的衰减斜率只有-20dB/十倍频

## Slide 99
2. 电容滞后补偿
未加C补偿时
加C补偿后
未加C补偿时
加C补偿后
补偿后0 分贝线上增益A的衰减斜率只有-20dB/十倍频
补偿电容
补偿电容
*8.6.2 自激振荡的消除——频率补偿

## Slide 100
3. 密勒效应补偿
利用密勒电容效应，就可以将较小的电容等效为较大的电容实现频率补偿。实际上，集成运算放大器14573和741内部，就加入了补偿电容Cc来实现频率补偿。
补偿电容（等效为较大的密勒电容）
*8.6.2 自激振荡的消除——频率补偿
end