## Slide 1: 第3章 转速、电流双闭环直流调速系统
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性
3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析
3.3 调节器的工程设计方法
3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

## Slide 2
直流电机调速方案：
3.1 转速电流双闭环调速系统
开环调速
转速单闭环调速
电流截止负反馈转速单闭环调速

## Slide 3
3.1 转速电流双闭环调速系统
一、问题的提出：
为什么要构造双闭环调速系统？
电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？

## Slide 4: 电机理想的起动过程应该是什么样？
IdL
n
t
n, Id
0
Idm
图1 电机的理想起动过程
快！
n0
Id
理想起动过程波形如图，起动电流呈方形波，转速按线性增长。这是在最大电流（转矩）受限制时调速系统所能获得的最快的起动过程，称为准时间最优控制。

## Slide 5
电流截止转速单环系统的缺陷：
共用1个调节器，起动时，控制器力图使转速指令、转速反馈和电流反馈共同形成的偏差等于0。随转速的不断上升，电流必不断相应减小，使起动时不能保持电流恒为最大允许值，起动时间长，动态性能差。
电流截止负反馈调速系统能行吗？

## Slide 6
一、问题的提出：
为什么要构造双闭环调速系统？
3.1 转速电流双闭环调速系统
♦ 电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？
答：电流截止负反馈调速系统无法最大程度发挥直流电机的动态性能。
♦ 有没有性能更优的控制方案？

## Slide 7
为了实现在允许条件下的最快起动，关键是要获得一段使电流保持为最大值Idm的恒流过程。
按照反馈控制规律，采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变，那么，采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。
所以，不但转速闭环，电流也闭环。
解决思路

## Slide 8: 系统组成
en
ei
问题1：两个调节器的限幅值怎么选取？
问题2：电流内环什么时候是恒值控制？什么时
候是随动控制？
问题3：为什么电流环在内环，转速环在外环？

## Slide 9: 系统组成
en
ei
问题4：双闭环系统如何实现最大电流启动？
问题5：严重过载时，双闭环系统如何进行限流保护以实现理想挖土机特性？

## Slide 10
问题6：启动和严重过载时，速度调节器都饱和，电流环都工作在恒值控制模式，两者有什么区别？
问题7：启动过程中电流调节器能不能进入饱和？

## Slide 11
问题8：启动过程中，电流环输出做不到无静差，为什么？

## Slide 12
IdL
n
t
Id
O
Idm
电流
转速
双闭环调速系统的起动过程
电流截止闭环调速系统的起动过程

## Slide 13
一、问题的提出：
为什么要构造双闭环调速系统？
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性
♦ 电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？
答：电流截至负反馈调速系统无法最大程度发挥直流电机的动态和静态性能。
♦ 有没有性能更优的控制方案？
答：有，可以采用转速、电流双闭环调速方案。

## Slide 14
小结：
①为了进一步提高调速系统的动态性能，有必要引入速度、电流双闭环控制方案。
②引入电流内环，提高了电流控制的性能，但同时也大大增加了算法的复杂性，并且硬件成本有所提高。

## Slide 15: 三、稳态结构图与静特性
转速调节器ASR的输出限幅电压U*im决定了电流给定电压的最大值；
电流调节器ACR的输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm。

## Slide 16: 调节器限幅作用
1、饱和——输出达到限幅值
当调节器饱和时，输出为恒值，输入量的变化不再影响输出，除非有反向的输入信号使调节器退出饱和；换句话说，饱和的调节器暂时隔断了输入和输出间的联系，相当于使该调节环开环。
2、不饱和——输出未达到限幅值
当调节器不饱和时，工作在线性区，PI作用使输入偏差电压在稳态时总是零。

## Slide 17: 静特性
正常运行时，电流调节器不会达到饱和（重要！）
转速调节器不饱和： 两调节器均不饱和，
稳态时输入偏差电压均为0 ；
对应静特性CA段。

## Slide 18: 静特性
转速调节器饱和：
ASR输出达到限幅值，转速环呈开环，n变化对系统影响暂时隔断。系统按无静差电流单环运行，对应静特性AB段。
双环系统静特性的特点：负载电流小于最大值时为转速无静差，转速负反馈起主要调节作用；负载电流达到最大值时为电流无静差，电流调节器起主要调节作用。

## Slide 19: 四、各变量的稳态工作点和稳态参数计算
双环调速系统在稳态工作时，两调节器均不饱和

## Slide 20
双闭环直流调速系统的ASR和ACR均为PI调节器，设系统最大给定电压 ，电流过载倍数为2，电枢回路总电阻为 ，
，求：
（1）当系统稳定运行在 时，系统的
各为多少？
（2）当电动机负载过大而堵转时， 各为多少？

## Slide 21
解：转速反馈系数和电流反馈系数分别为：
（1）当系统稳定运行在 时：
（2）当电动机负载
过大而堵转时：

## Slide 22: 第3章 转速、电流双闭环直流调速系统
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性
3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析
3.4 调节器的工程设计方法
3.3 双闭环调速系统的工程设计方法

## Slide 23: 一、系统动态模型
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

## Slide 24: 二、起动过程分析
闭环调速系统理想起动过程
输入阶跃给定时:
稳：稳定性好；
准：稳态误差小；
快：上升时间短、
调节时间短、
超调量小。
即电机能以最大加速度升达指令值并很快消除静差，稳速运行。
按期望，在转速升达指令值前，应维持电流恒定等于最大允许值，调节电枢电压使其自动跟踪反电势的增长，系统应表现为一个恒流调节系统。
达到指令值后，要求迅速进入无静差稳速运行，系统这时应自动转换成一个无静差调速系统。

## Slide 26: 第I阶段区间[0,t1)电流上升
转速环突加阶跃给定时，电机静止，n反馈为0，ASR输入等于指令值，输出迅速达到饱和值，加到ACR输入端，使Uc、Ud0很快升高，因电磁常数相对较小，电流增长很快，ACR输入误差衰减较快，输出经一峰值后逐渐回落。
当电流形成的转矩大于负载转矩时，电机开始启动，由于机电惯量较大，转速增长慢，ASR输入误差衰减很慢，输出很快达到并保持为饱和限幅值。转速环开环，电流环给定为最大值，电流继续上升，直到电流升到最大允许值时，电机在最大加速转矩的作用下开始快速起动，这时：
启动过程第一阶段的基本特点是ASR很快饱和，输出限幅值，其后ACR的指令保持最大值不变；电流从0迅速升到最大值，ACR不饱和。

## Slide 27: 第II阶段区间[t1,t2)恒流升速
虽速度反馈不断增长，但它在超过速度指令前不能使ASR输入误差变号，所以ASR一直饱和，速度环相当于开环，系统为恒流调节。
在ACR的PI调节下，电枢电压将不断跟踪反电势增长，把电流自动维持在最大值附近，使电机以最大加速度线性升速。(电流有静差，why?)
为保证恒流调节，ACR输出和变流装置输出均应可持续线性增长，不应饱和，即不应达到它的最大输出值，否则输出电压升达极限值后反电势的继续增长将使电枢电流减小，升速过程拖长。

## Slide 28: 第III阶段[t2,t3]转速调节阶段
t2时转速=指令值，ASR输入误差为0，输出饱和值，电流仍最大，继续升速使转速超调。一旦
超调，速度反馈也相应超过指令值，ASR输入
误差变号，使它退出饱和， ASR输出迅速下降。
ACR立即跟踪自动调节电枢电压，使电流迅速
回落。在电流降到与负载平衡之前，电磁转矩仍
大于负载转矩，转速还会继续上升，但加速度
逐渐减小，到转矩平衡时转速升达最大值。
随后ASR输出继续下降，导致电流的继续回落，使转矩小于负载转矩，转速开始降低，已退出饱和的ASR通过速度反馈闭环充分发挥它的调节作用，在ASR的自动调节下，转速最终趋于稳定在指令值，进入无静差稳速运行。

## Slide 29: 讨论
在第III阶段中两个调节器同时发挥作用，由于速度调节在外环，ASR处于主导地位，而ACR的作用是力图使电流尽快跟踪ASR的输出(电流指令)，电流内环此时形成一个电流随动系统。
稳态时，转速等于指令值，电流所产生的电磁转
矩与负载平衡，两调节器输入误差电压均等于0，
但由于积分作用，它们都有相应的输出。
ASR的输出电压为
ACR的输出电压为

## Slide 30: 讨论
应当指出，上述起动过程只是在突加较大阶跃指令信号、系统机电时间常数相对较大时发生的。如果指令信号只在小范围变化，或者系统机电时间常数很小，电机起动时转速上升时间与电流上升时间相当，则ASR来不及饱和，整个起动过程系统一直是一个线性串级调节系统，电流内环始终表现为一个电流随动系统，不再有恒流加速过程。

## Slide 31: 三、扰动作用下双环系统的调节过程
在调速系统中，主要扰动:
负载变化扰动
电网电压变化扰动

## Slide 32: 1、负载变化扰动
负载突增，转矩失衡，n很快下降。ASR输入误差非零，PI调节使电流指令升高，在ACR的电流跟随调节作用下， Ud0、Id增大，n降减慢、停降、回升。在ASR的积分调节作用下，
最后回到无静差状态，两调节器输入误差重新为零，但输出
均相应增长，Ud0提高了一
个增量，补偿负载压降。
从突加到重新进入稳态称为
系统突加(减)负载的动态恢复
过程，用以下两指标衡量:
1、动态速降(突减负载则为动
态速升)
2、动态恢复时间。
突加负载很大时？

## Slide 33
突加负载很大时，ASR会饱和，ACR调节使电流到达最大值。若此时电磁转矩比负载大，系统仍可返回无静差稳速运行，如此时电磁转矩比负载小，电机将继续不断减速，ASR输入误差越来越大，输出将一直饱和，成为恒流调节系统。随着速度不断降低、反电势不断减小，为了保证电流恒定，电流环调节电枢电压不断减小，维持电流在最大值附近，转速将持续下降直到停车。
过载时电机速度为零、
电流为最大值的状态
称为堵转。
双环系统在过载时ASR饱
和并通过ACR的恒流调节
将电机堵转，可实现对电
机和电力半导体的限流保护。
Notes: 这个图怎么讲？

## Slide 34: 2、电网波动扰动
运行中如电网波动，例如电压下降，整流电压会相应降低使电枢电流下降，电机减速。电流一下降，电流反馈值减小，ACR输入误差不为零，ACR输出很快增长调节，提升电枢电压，使电流很快恢复，配合速度闭环的进一步调节，转速迅速恢复原值。电网扰动位于在电流环内，首先要受到电流环的抑制，电流环可以起到加快调节，减小动态速降的作用，比单独靠速度环调节来克服电网扰动影响的系统动态速降小。

## Slide 35: 1. 转速调节器的作用
（1）转速调节器是调速系统的主导调节器，它使转速 n 很快地跟随给定电压变化，稳态时可减小转速误差，如果采用PI调节器，则可实现无静差。
（2）对负载变化起抗扰作用。
（3）其输出限幅值决定电机允许的最大电流。
总结： 转速和电流两个调节器的作用

## Slide 36: 2. 电流调节器的作用
（1）作为内环的调节器，在外环转速的调节过程中，它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压（即外环调节器的输出量）变化。
（2）对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
（3）在转速动态过程中，保证电机电流恒为允许的最大值，从而加快动态过程。
（4）严重过载时，限制最大电流。

## Slide 37: 第3章 转速、电流双闭环直流调速系统
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性
3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析
3.3 调节器的工程设计方法
3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

## Slide 38: 必要性
闭环系统可采用多种校正方法来改善系统性能，如超前、滞后串联校正，内环反馈校正、并联校正等。这些校正方法需要一定的控制理论基础，设计时须多次试凑，系统投入运行前现场整定还须多次修改，在工程中使用时对设计人员和用户知识水平要求较高，不易掌握，常成为系统推广应用的一个障碍。控制系统设计者根据工程实用要求，按照反馈控制理论，总结归纳出一套基于频率特性的双环系统调节器工程设计法，它用几个简明的计算公式和查表的方法，较好地解决了两调节器参数的确定方法。
一、引言

## Slide 39: 工程设计方法的基本思路
1、首先根据生产机械和工艺对拖动的要求确定系统的静态和动态性能指标；
2、然后根据性能指标求出相应的期望开环对数频率特性（典型系统）；
3、最后通过比较期望特性和控制对象的固有特性，确定调节器结构和参数。

## Slide 40: 调速系统的动态性能指标
对输入的跟随指标
上升时间tr：输出从0首次上升到稳态值所需的时间
调节时间ts：输出到达并保持在稳态值的某一百分率范围内所需要的时间
超调量 s：最大超调量与稳态值比值的百分数
峰值时间

## Slide 41: 抗扰性能指标
动态降落 DCmax
突加阶跃扰动下
输出响应的最大
动态降落百分数
恢复时间 tv
阶跃扰动开始到输出恢复到稳态允许误差带范围之内所需时间

## Slide 42: 典型系统
实现无静差的开环传函至少应含1积分环节，即系统至少为Ⅰ型。为保证在扰动下无静差，须使扰动作用点前传函至少含1积分环节，分析表明，它意味着速度环至少为Ⅱ型系统。工程设计方法就是在Ⅰ、Ⅱ型系统中各选一种较简结构作为代表期望特性的典型系统，分别称为典型Ⅰ型系统和典型Ⅱ型系统 。
控制系统开环传递
函数的一般形式
0型稳态精度低，III型及以上难稳定。
多采用I、II型。

## Slide 43: 设计要点
两个闭环，先内环后外环的设计顺序。这两个环都是无静差的，为分别确定两个调节器的参数，需要根据速度、电流调节和其受控对象的不同特点确定两个期望特性开环传递函数。
为稳定，幅频特性应以-20dB/dec的斜率穿越0dB线，
并有一定的中频宽；为抗扰，高频段衰减应足够快，
斜率应在-40dB/dec或更负；在稳定的前提下，幅
值穿越频率应尽可能大，以提高系统的快速性；低
频段增益应尽可能高，以保证稳态准确度。选择电
流环期望特性时要注意超调不能过大；选择速度环
期望特性时则须注意保证系统的无静差特别是在负
载扰动下的无静差调速要求。

## Slide 44: 工程设计方法的设计步骤

## Slide 45: 二、典型Ⅰ型系统
开环传递函数
特点：结构简单,幅频特性以－20dB/dec斜率穿越0dB线。

## Slide 46: 典Ⅰ系统参数与跟随性能指标的关系
特征参量： 和T， <1/T
开环增益：
实际，T一般是被控对象固有参数，典Ⅰ系统中可变参数只有开环增益K。典Ⅰ系统是2阶系统，将它的闭环传函与2阶标准传函比较，可得到系统参数与时域动态跟随指标间关系，逐步改变可变参数K，算出不同K参数下的一组跟随性能，加以比较，可求得最佳的K参数取值。

## Slide 47: 典Ⅰ系统动态跟随性能指标
闭环传递函数
2阶系统标准传递函数
因典型I型系统

## Slide 48: 典Ⅰ系统动态跟随性能指标
假定系统阻尼比
可得系统动态跟随指标与其参数间的数学关系
超调量百分数
上升时间
调节时间估算

## Slide 49: 典型Ⅰ型系统动态跟随性能指标
峰值时间
相角稳定裕量
截止频率
闭环谐振峰值

## Slide 50: 典Ⅰ系统动态跟随性能指标
工程设计时，可根据指标要求通过查表进行参数初选，不必通过公式作精确计算，调试时再整定修正。
KT | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.5 | 0.69 | 1.0
x | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.707 | 0.6 | 0.5
s% | 0 | 0.15 | 1.5 | 4.3 | 9.5 | 16.3
Tr |  |  | 6.6T | 4.7T | 3.3T | 2.4T
wc/T | 0.243 | 0.299 | 0.367 | 0.455 | 0.596 | 0.786
g(度) | 76.3 | 73.5 | 69.9 | 65.5 | 59.2 | 51.8
Mp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 1.15
超调显著增加
谐振峰值增大
T已知
，选K

## Slide 51: 讨论
工程设计推荐选择阻尼比为0.707即K=1/2T作为典I系统最佳设计参数。适用于要求响应较快，不允许超调过大的系统。推荐参数仅仅是作为系统期望特性的初选设计参数，在系统整定调试时应根据系统运行情况按照表所列的变化趋势对参数作灵活调整，以使系统取得实际最佳的动静态性能。
阻尼比较小时，超调量显著增大，稳定裕量减小；
阻尼比过大，系统响应过于缓慢，对一般的控
制系统，常将阻尼比选择在0.5到0.707之间。
这时系统超调不大，响应也较快。

## Slide 52: 典Ⅰ系统参数与抗扰性能指标的关系
扰动函数为阶跃形式 ,扰动幅值为F
典I系统期望传函增益取
为推荐最佳值K=1/2T
考虑调速系统实际结构，假定扰动作用点后被控对象是一个惯性环节，且它的时间常数T2远大于期望传函时间常数T。

## Slide 53
经laplace逆变换，并令
得到系统对扰动的输出响应为
作为最大动态降落的基准值,对
不同的m可得到典I系统的抗扰性能表
期望特性时间常数
扰动作用点后传函惯性时间常数
扰动量幅值
扰动作用点后增益

## Slide 54: 讨论： 1、典I系统在承受扰动输入时的恢复时间比对输入跟随过程的调节时间长得多，且m越小，即扰动作用对象惯性滞后时间常数越大，系统受扰动后动态恢复时间越长。 2、典型I型系统跟随性能比较好，但抗扰性能较差，用于随动系统比较合适。
m | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/30
DCmax | 55.5Z% | 33.2Z% | 18.5Z% | 12.9Z%
tv | 14.7T | 21.7T | 28.7T | 30.4T
KT | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.5 | 0.69 | 1.0
x | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.707 | 0.6 | 0.5
s% | 0 | 0.15 | 1.5 | 4.3 | 9.5 | 16.3
Ts(2%) | 11.7T | 8.4T | 6T | 8.4T | 7.1T | 8.1T
典I系统的抗扰性能表（KT=0.5）
典I系统的跟随性能表

## Slide 55: 三、典型II型系统
开环传递函数
特点：幅频特性中频段也以－20dB/dec
斜率穿越0dB线
t比T大得越多
稳定裕度越大。
两个积分环节

## Slide 56: （1）典II系统参数与跟随性能指标的关系1
在系统稳定的条件下，闭环系统谐振峰值越小，超调也越小，系统相对稳定性越好。
如果确定频域参数h和Wc，就相当于选择了系统参数。

## Slide 57: （1）典型II型系统参数与跟随性能指标的关系
3阶系统，各参数与性能指标之间不再存在准确的数学分析关系 。为寻求最简便的最佳参数设计公式，工程中提出了依据某种指标为最优的设计准则和相应的工程设计方法，主要有“宽中频模型系统”设计准则、“最小谐振峰值”设计准则、“对称最佳系统”或三阶最佳系统设计准则等。本教材选取闭环幅频特性谐振峰值最小准则来解决参数选择问题。

## Slide 58: 典II系统参数与跟随性能指标的关系2
每选定一个h值，就存在一组相应使谐振峰值最小的频比关系，中频宽h越大，谐振峰值越小，系统超调也将越小。根据经验，h可在3～10之间选择。
以谐振峰值最小为准则，可导出最佳频比：

## Slide 59: 典II系统参数与跟随性能指标的关系3
在典型II型系统开环传函中，有3个参数，一般
T为系统固有参数，K,t为可设计改变参数。引入
中频宽h,可将设计参数减为1个，使设计简化。
所以，只需选定h，系统参数就完全确定了。

## Slide 60: 典型II型系统的闭环传递函数
单位阶跃响应：
以T为基准，取不同h采用仿真计算可得：

## Slide 61: 特点：(k为振荡次数) 1、调节时间随h变化非单调，h=5时最短； 2、h减小，上升加快；h增大，超调减小。h=5时性能适中。 3、典II系统超调量大于典I系统。
h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
s% | 52.6 | 43.6 | 37.6 | 33.2 | 29.8 | 27.2 | 25.0 | 23.3
tr/T | 2.40 | 2.65 | 2.85 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.35
ts/T | 12.15 | 11.65 | 9.55 | 10.45 | 11.30 | 12.25 | 13.25 | 14.20
k | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KT | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.5 | 0.69 | 1.0
x | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.707 | 0.6 | 0.5
s% | 0 | 0.15 | 1.5 | 4.3 | 9.5 | 16.3
Ts(2%) | 11.7T | 8.4T | 6T | 8.4T | 7.1T | 8.1T
典I系统的动态跟随性能表
典Ⅱ系统的动态跟随性能表

## Slide 62: （2）典II系统参数与抗扰性能指标的关系
考虑调速系统的特点，典型II型系统在扰动下的结构图与I型相同，只是扰动点到系统输出之间的传递函数是一个积分环节。

## Slide 63: 由扰动作用下的闭环传函，取输出量基准值
可算出系统在不同h下的抗阶跃扰动响应性能:
h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DCmax/Cb% | 72.2 | 77.5 | 81.2 | 84.0 | 86.3 | 88.1 | 89.6 | 90.8
tv/T | 13.6 | 10.4 | 8.80 | 12.9 | 16.8 | 19.8 | 22.8 | 25.8
一般h越小，各指标值越小，但h<5后，振荡次数增加，恢复时间反而拖长。综合跟随、抗扰，h=5为最佳选择。
总结：典型II型系统超调量较大，跟随性能差，抗扰性较好，h=5为最佳选择。
m | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/30
DCmax | 55.5Z% | 33.2Z% | 18.5Z% | 12.9Z%
tv | 14.7T | 21.7T | 28.7T | 30.4T
典I系统的抗扰性能表（KT=0.5）
典Ⅱ系统的抗扰性能表

## Slide 64: 总结 1、典型I型系统超调量较小，跟随性能好，抗扰性能较差，KT=0.5比较适中； 2、典型II型系统超调量较大，跟随性能差，抗扰性较好，h=5为最佳。

## Slide 65
四、调节器结构的选择和传递函数的近似
处理——非典型系统的典型化
1. 调节器结构的选择
基本思路: 将控制对象校正成为典型系统。
系统校正
控制对象
调节器
输入
输出
典型系统
输入
输出

## Slide 66
双惯性对象校正成典型I型系统

## Slide 67: 积分＋双惯性校正成典型II型系统
控制对象为积分－双惯性型，且两时间常数大小相近，T1略大。

## Slide 68: 校正成典型I型系统的几种调节器选择
控制对象 |  |  |  |  | 
调节器 |  |  |  |  | 
参数 配合 |  |  |  |  | 
T1、T2 T3
T1 T2
选择规律：
几种校正成典I和典II系统的控制对象和相应的调节器如下表，表中还给出了参数配合关系。有时仅靠 P、I、PI、PD及PID几种调节器都不能满足要求，就不得不作一些近似处理，或者采用更复杂的控制规律。

## Slide 69
校正成典型II型系统的几种调节器选择
控制对象 |  |  |  |  | 
调节器 |  |  |  |  | 
参数 配合 |  |  |  |  | 
认为：

## Slide 70: 2、传递函数的近似处理
（1）高频段小惯性群的近似处理
实际系统中往往有若干个小时间常数的惯性环节，这些小时间常数所对应的频率都处于频率特性的高频段，形成一组小惯性群。例如，系统的开环传递函数为

## Slide 71: 近似条件
高频小惯性群近似
工程计算允许<10％误差
考虑系统开环截止频率与
闭环带宽一般比较接近，
近似条件可表示为:
对多个小惯
性近似方法
相似。

## Slide 72: （2）高阶系统的降阶处理
对高阶系统，在满足一定条件下（截止频率足够低时），可忽略高阶项，近似为一阶系统处理：
近似条件：

## Slide 73: （3）低频段大惯性环节的近似处理
若系统含有一个时间常数特别大的惯性环节，可将其按积分环节近似：
近似条件：

## Slide 74: 第3章 转速、电流双闭环直流调速系统
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性
3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析
3.3 调节器的工程设计方法
3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

## Slide 75: 3.4 双闭环调速系统的工程设计方法
已得到了两种典型系统的期望开环传递函数，按频率法校正的思路，下面还必须讨论在双环调速系统中电流、转速两个闭环分别应取哪一种期望传函作为该环的开环期望传函，然后再根据各环性能要求和固有传函与期望传函的比较，得出各环调节器参数的工程设计公式，完成系统设计 。

## Slide 76: 双闭环调速系统的动态结构框图
实际结构增加了电流、转速和两个给定信号的滤波环节
设计方法：先内环后外环。

## Slide 77: 电流调节器的设计
结构图化简
忽略反电势: 一般DCM系统Tl远小于Tm，转速n、反电动势E的变化比电流I的变化慢得多，讨论电流瞬变过程时可认为E基本不变，忽略E对
电流环作用的近似
条件为

## Slide 78: 忽略反电动势对电流环动态影响的近似条件为： 现证明如下： 把图中受反电动势影响的这一部分单独画出来，为了简单起见，假定为理想空载，即:
忽略反电动势动态影响的近似条件证明

## Slide 79
2023/5/6
将反电动势的引出点前移一个环节，得到图b）。

## Slide 80
再利用反馈连接等效变换，最后得到附图c)。
图c中第一个环节的频率特性为:
当 时，上式近似等于

## Slide 81
相应的传递函数为:
用此近似传递函数取代原式，即得图d)。
2023/5/6
得出忽略反电动势动态影响的近似条件为:

## Slide 82
总结：

## Slide 83: 高频小惯性群一阶近似
电流环固有传函含3个惯性环节。其中，Ts和Toi远小于TL(假定2)，可将它们用一个惯性环节来等效。近似条件为：

## Slide 84: 电流环设计：电流调节器的结构选择
系统动态过程分析可看出，电流环主要有两个作用。一个是起动时和过载时的恒流作用，这时它除了可保证系统以最快加速度起动外还可保护电机和电力开关不过流，为取得最佳保护效果，常希望电流在升至最大值时超调尽量小。另一个是正常运行时的跟随作用，电流调节器始终处于线性调节，迅速跟踪速度调节器输出的电流指令，保证电枢电流不断适应负载变化，消除速度静差。上述控制特点都决定了电流环对动态性能主要强调跟随性能，从上节分析获得的结论，电流环期望特性选择典型I型系统较为合适。

## Slide 85: 电流调节器参数的确定
将系统开环传函与期望传函比较，即可得到电流调节器的传递函数。期望电流超调小于5％，选KT＝0.5
电流调节器参数和典I系统固有参数为：

## Slide 86: 电流调节器参数的工程设计计算公式
这样，电流环已被校正成典型I型结构，其开环传函为
仿真时的积分常数
电流环
开环增益
电流调节器增益

## Slide 87: 校正需满足的近似条件汇总
UPE纯滞后一阶近似
忽略反电势动态影响
高频小惯性近似

## Slide 88: 电流调节器的实现
设计例：【例题3－1】

## Slide 89: 例题3-1
要求：
解：
近似处理：
结构选择：典I最佳参数，超调为4.3%，满足。
PI参数计算：用PI零点消去对象大时间常数极点

## Slide 90: 例题3-1
电流环开环增益：
电流调节器比例系数：
注意开环增益与调节器增益的区别 ！

## Slide 91: 例题3-1
近似条件校验
电流环截止频率：
UPE ：
忽略E：
小时间常数近似：

## Slide 92: 例题3-1.4
调节器电阻电容计算
按此参数，电流环可以达到的动态跟随性能指标为 ，满足设计要求。

## Slide 93: 例题3-1的仿真
电流给定=10V阶跃
超调
无静差

## Slide 94: 例题3-1的仿真2
考虑反电势影响
超调略小
持续增长的E相当于斜坡扰动，典型I型系统产生静差

## Slide 95: 速度环设计：电流环的等效闭环传函
电流环开环传递函数：
电流环闭环传递函数：

## Slide 96: 讨论
电流闭环为二阶振荡环节，其自然振荡频率为 ，阻尼比0.707。如果速度环幅值穿越频率满足如下条件：
则在调速系统的开环对数幅频特性上电流二阶振荡环节的转折频率远在0dB线以下，对系统的影响（主要是相位滞后）不大，可忽略其高次项，用一阶惯性环节近似来等效它所带来的相位滞后影响，以简化速度环的设计且不会对系统频率特性的中、低频段产生很大的影响。
电流环闭环传递函数近似为：
Notes: 电流环转折频率远大于速度环剪切频率，才能够近似处理电流环的高阶项。

## Slide 97
电流闭环传函的近似处理
阻尼比0.707的2阶环节
忽略高阶项的1阶近似
条件

## Slide 98: 结构图的单位反馈变换
电流环
Notes: 电流闭环控制改造了被控对象，把双惯性环节改造成小时间常数的惯性环节！

## Slide 99: 高频段惯性群小时间常数等效
如果系统满足近似条件

## Slide 100: 速度环期望传函的选择
双环调速系统最显著的优点之一是它稳态工作时的速度无静差。依控制理论，为保证系统在阶跃扰动下稳态误差为零，在扰动作用点以前的前向通道传函中至少须含有一个积分环节。即要求在速度调节器传函中至少有一个积分环节，而在扰动作用点后，系统固有部分已含一个积分环节，因此，为了保证系统无静差，双环系统速度环的开环期望传函只能选择典型II型系统。

## Slide 101: 速度调节器设计
典II标准传递函数为

## Slide 102: 速度调节器设计.2
令系统开环传函与典型II型系统开环传函相等

## Slide 103: 速度调节器饱和时的起动超调
如果ASR没有饱和限幅的约束，可在任意线性范围工作，那么，按典型II型系统设计的系统在突加阶跃起动时，不论参数h如何选取，超调量对绝大多数调速系统来说都显得过大。幸而在实际上，只要系统机电时间常数较大而突加阶跃幅值不很小(绝大多数调速系统运行时正好都具有这种特点)，系统突加阶跃指令起动后不久，ASR就会进入饱和限幅状态并一直维持到速度超调才会退出。调节器饱和意味着系统转入非线性区工作，所有由线性理论分析所获得的结论将不再适用。

## Slide 104: 退饱和超调的特点分析
ASR饱和后，仅当n超过指令值才能返回线性工作区。刚退饱和时，T>TL，电机会继续加速，直到电流降到使T<TL转速才会回落，因此速度必超调。但是，这已经不是线性系统的超调，而是系统从饱和非线性区退出后产生的超调，通常被称为退饱和超调。调节器退出饱和后，
系统重新进入线性范围
工作，原动态结构图和
描述系统的线性微分方
程恢复有效，但初始条
件发生了一些变化。

## Slide 105: 退饱和时的 初始条件
坐标平移到以退饱和开始时刻作0点,退饱和速度为
速度零点:
速度稳态值与退饱和初值相同。
可等效认为输入等于”0”，仅
在扰动作用下运行，扰动量为
。退饱和
超调过程与系统于突减负载的
动态速升恢复过程类似。

## Slide 106: 系统的退饱和超调量
按负载扰动分析退饱和超调与直接按数学分析方法分析的区别仅仅在二者在0＋时刻加速度的导数不同。而在直流调速系统中，受最大允许电流、电流变化率和系统时间常数限制，其转速加速度的变化率一般不大，将其忽略不会带来明显的分析误差。因此，退饱和超调量可利用典型II型系统的抗扰指标查表得到。

## Slide 107: 退饱和超调量的计算
负载系数
选择h=5，查表可得
退饱和超调【调速系统的超调指标一般以额定转速为基准】
扰动作用点后增益
扰动量幅值
Notes: 最大扰动是空载启动时

## Slide 108: 设计举例
晶闸管供电的双环直流调速系统，整流装置采用三相全控桥式电路，基本数据如下
设计要求：无静差；
（转速是要求空载启动超调小于10%）

## Slide 109: 1.固有参数计算
速度反馈系数
电势常数
回路总电阻
电流反馈系数

## Slide 110: 2、电流调节器设计
高频惯性群等效
ACR增益
3)ACR积分时间常数
电流环开环增益
和幅值穿越频率

## Slide 111: 近似条件检验
满足设计指标要求。
满足高频小时间常数等效近似条件！
满足忽略反电势近似条件！
这样，按工程设计方法设计是可行的，按此设计，可达到动态指标：
满足UPE纯滞后一阶近似！

## Slide 112: 速度调节器设计
速度环幅值穿越频率
开环增益
超前时间常数
速度调节器增益
高频惯性群等效

## Slide 113: 近似条件检验
满足高频小时间常数等效近似条件！
满足电流闭环降阶近似条件！

## Slide 114: 计算退饱和超调量
满足设计指标要求
Notes: 空载启动超调，z=0

## Slide 115: 讨论题
双环系统设电机允许过载1.5倍，带恒转矩负载。
系统在额定状态下正常运行时，转速反馈突然断线，系统的运行状态如何？